ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D - 01. 02. 04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW.

1. W S T Ę P.

1.1.   Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy           i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ciągach dróg ( ulic ) powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów przy: wykonaniu parkingu przy ul. Głowackiego we Włoszczowie.

Do wykonania rozbiórka :

- krawężnika betonowego – 42 mb,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego prowadzenia robót, oznakowania,         a  także bezzwłocznego wywiezienia materiałów z rozbiórki poza pas drogowy.

- M A T E R I A Ł Y.

Przy wykonaniu prac rozbiórkowych nie przewiduje się wbudowania bezpośrednio materiałów.

- S P R Z Ę T.

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca ma prawo użyć dowolnego sprawnego sprzętu, który umożliwi bezpieczne wykonanie prac. Mogą być użyte następujące maszyny i urządzenia ułatwiające i umożliwiające należyte wykonanie robót : ładowarki, koparki, żurawie samochodowe, zrywarki, frezarki, piły mechaniczne , młoty pneumatyczne.

- T R A N S P O R T .

Do wywozu materiałów z rozbiórki mogą być użyte dowolne środki transportowe sprawne technicznie.

- W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń przepustów i innych elementów urządzeń drogowych, obejmuje usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów, o których mowa w pcie 1.3. zgodnie z projektem budowlanym lub przedmiarem robót.

Roboty rozbiórkowe można wykonać ręcznie lub mechanicznie w zależności od miejscowych warunków. Ważne jest, aby były one wykonane z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących prace, jak również użytkowników drogi w przypadku, gdy roboty rozbiórkowe wykonywane są przy utrzymaniu ruchu na drodze. Wykonawca podczas wykonywania prac ma obowiązek segregacji materiałów uzyskanych z rozbiórki na :

- materiały możliwe do powtórnego wbudowania ( które winny być przekazane Zamawiającemu ),

- materiały, które nie nadają się do wbudowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie elementy i materiały uzyskane z rozbiórki winny być bezzwłocznie usunięte z korony drogi, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa i utrudnień w ruchu, a także utrudniać wykonawstwa innych prac.

Przy rozbiórce przepustów zwracać należy szczególną uwagę na właściwe oznakowanie prowadzonych robót, właściwe zabezpieczenie wykopów, a przy ich zasypaniu przestrzegać właściwego zagęszczenia gruntu. Zamulenie -wykonać ręcznie przy użyciu chudego betonu z ręcznym zagęszczeniem.

6. K O N T R O L A    J A K O Ś C I    R O B Ó T.

Kontrola jakości wykonanych robót polegać będzie głównie na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, oraz ocenie przydatności elementów z rozbiórki do powtórnego wbudowania, usuwania materiałów i elementów z rozbiórki a także należytego zagęszczenia gruntu w wykopach po rozbiórce.

7. O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową robót polegających na rozbiórce elementów drogowych, ogrodzeń, przepustów  i.t.p. jest jednostka wskazana w przedmiarze robót do wykonania. Dla poszczególnych prac rozbiórkowych będzie to jednostka jak niżej :

- dla rozbiórki konstrukcji nawierzchni i chodnika       – m2,

- dla rozbiórki konstrukcji nawierzchni  i chodnika       - m2,

- dla krawężników , obrzeży, oporników, ścieków

prefabrykowanych, ogrodzeń barier, poręczy               - mb,

-    dla znaków drogowych, słupków                                 - szt,

-   dla przepustów i ich elementów

a) przepusty rurowe i z elementów prefabrykowanych - 1 mb

b) przepusty kamienne, ceglane, oraz ścianki czołowe - 1 m3

- mury oporowe, schody                                            - 1 m3

c) wypełnienie rur chudym betonem                               - 1 m3

8. O D B I Ó R   R O B Ó T.

Obejmuje sprawdzenie zgodności faktycznie wykonanych robót w stosunku do założeń przyjętych w przedmiarze robót, a także potwierdzenie ich należytego wykonania.

9. P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Cena  jednostkowa  wykonania robót związanych z rozbiórką obejmuje:

a) rozbiórkę konstrukcji nawierzchni

- wyznaczenie powierzchni przewidzianej do rozbiórki

- wycięcie, rozkucie, zerwanie nawierzchni

- przesortowanie materiału z ewentualnym jego wykorzystaniem do ponownego

wbudowania

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki

- wyrównanie podłoża, uporządkowanie i zabezpieczenie terenu

b) rozbiórka krawężników, oporników, obrzeży

- odkopanie, wyjęcie i segregacja elementów

- rozbiórka podsypki i ewentualnych ław betonowych

- załadunek  i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- wyrównanie podłoża, zabezpieczenie i uporządkowanie teren

c) rozbiórka elementów ścieków

- osłonięcie ścieku

- wyjęcie elementów i przesortowanie

- uzupełnienie i wyrównanie podłoża

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki

- uporządkowanie i zabezpieczenie terenu

d) Rozbiórka chodników

- ręczne wyjęcie płyt z chodnika, lub rozkucie i rozbiórka konstrukcji nawierzchni

chodnika wykonanego z innych materiałów

- przesortowanie materiałów z rozbiórki

- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki

- uporządkowanie  i zabezpieczenie terenu

e) rozbiórka ogrodzeń

- demontaż elementów ogrodzenia

- odkopanie i oczyszczenie słupków

- zasypanie dołów po słupkach

- przesortowanie materiałów z rozbiórki

- załadunek i wywiezienie materiałów

f) rozbiórka barier i poręczy

- demontaż elementów barier i poręczy

- odkopanie i wydobycie słupków

- zasypanie dołów z zagęszczeniem gruntu

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

g) rozbiórka znaków i słupków

- demontaż tablic znaków, odkopanie i wydobycie słupków

- zasypanie dołów po słupkach

- załadunek i wywiezienie elementów oznakowania

h) rozbiórka przepustów

- odkopanie elementów przepustu ( murków czołowych, części przelotowej, ław,

umocnień ).

- rozbiórka elementów przepustu

- sortowanie uzyskanych materiałów

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem ( z ewentualnym dowozem gruntu ).

- zabezpieczenie czasowe wykopu i uporządkowanie terenu

i) murów oporowych, schodów

- odkopanie elementów przeznaczonych do rozbiórki

- rozbiórka ręczna, lub mechaniczna

- posegregowanie materiałów

- załadunek i odwiezienie materiałów

- wyrównanie, zasypanie miejsca po rozbiórce z ewentualnym wynagrodzeniem

i zabezpieczeniem terenu

10. P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

Nie występują przy wykonaniu robót rozbiórkowych.