## ZARZĄD

## DRÓG POWIATOWYCH

## WE WŁOSZCZOWIE

## Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

### D – 10.10.01

KOSZENIE  TRAW I CHWASTÓW

NA POBOCZACH I SKARPACH NASYPÓW ( ROWÓW)

ROK  2012

- Wstęp.

1.1.    Przedmiot SST

1.2.    Zakres stosowania SST

1.3.    Zakres robót objętych SST

1.4.    Wymagania.

- Materiały.

- Sprzęt.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

  - Kosiarki

- Transport.

4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

- Wykonanie  robót.

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

  - Roboty przygotowawcze

  - Koszenie

  - Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

  - Załadunek, transport i składowanie odpadów

- Kontrola jakości robót.

- Obmiar robót.

- Odbiór  robót.

  - Ogólne  zasady  odbioru  robót

  - Odbiór  wykonanego koszenia

- Podstawa płatności.

9.1.    Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności

9.2.     Cena  jednostki  obmiarowej

- Przepisy związane.

- Wstęp

  - Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące         wykonania i  odbioru robót związanych z  koszeniem  traw, chwastów                               i samosiewów na poboczach i skarpach nasypów (rowów)  wzdłuż dróg powiatowych zgodnie z załączonym  wykazem dróg.

  - Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres  robót  objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z:

    - Koszeniem  traw, chwastów i samosiewów w  pasie  drogowym  kosiarkami  mechanicznymi

    - Koszeniem  traw, chwastów i samosiewów w  miejscach niedostępnych

  - Wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania              ogólne” pkt.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe   oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

Pojazdy wykonujące czynności na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej oraz oznakowane znakami             A-14 „roboty na drodze”  oraz C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” ( Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).

- Materiały

Nie występują.

- Sprzęt

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  D-M-00.00.00 ”Wymagania  ogólne”  pkt. 3.

Zastosowany sprzęt powinien gwarantować wykonanie robót zapewniając dobrą jakość i bezpieczeństwo. Niedopuszczalne jest używanie kosiarek rotacyjnych.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie, a jego ilość i rodzaj zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

  - Kosiarki

    - Kosiarki doczepne do ciągników Wykonawca używa do koszenia dużych  powierzchni jak: pasy rozdziału, pobocza.

    - Kosiarką wysięgnikową (np. doczepną  do ciągnika ) Wykonawca kosi na skarpach  rowów lub nasypów.

    - Kosiarką żyłkową, spalinową lub elektryczną Wykonawca kosi w miejscach  niedostępnych takich jak: pod barierami, przy znakach, pachołkach oraz  innych  urządzeniach drogowych.

- Transport.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.

Ogólne wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt. 4.

Środki transportu muszą uniemożliwiać wtórne zanieczyszczenie środowiska spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

5.     Wykonanie  robót

  - Ogólne zasady wykonania  robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt. 5.

5.2.    Roboty  przygotowawcze

Roboty przygotowawcze, które Wykonawca musi wykonać  przed rozpoczęciem  koszenia.

Do  robót  tych zalicza  się:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń

- rozgarnięcie kretowisk

- wywóz zebranych zanieczyszczeń.

  - Koszenie

Częstotliwość koszenia – jednokrotne

Wykaszanie traw, chwastów i samosiewów w pasach drogowych powinno być  wykonane w ciągu 15 dni kalendarzowych od dnia wezwania przez Zamawiającego.

Termin realizacji  -   do 31 sierpnia

W  pierwszej  kolejności  powinny  być  wykaszane  trawy,  chwasty i samosiewki w miejscach zasłaniających urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ograniczających widoczność, a w szczególności występujące na poboczach oraz w  miejscach  mających  zasadniczy  wpływ  na  wizualny  wygląd  drogi.

W  drugiej  kolejności  powinny  być  wykaszane  skarpy  rowów.

Kolejność  wykaszania  Wykonawca  powinien  uzgodnić  z  Kierownikiem ZDP we Włoszczowie.

Wysokość  trawy  po  wykoszeniu  powinna  być  nie  większa  niż  5 cm.

  - Koszenie  traw, chwastów i samosiewów w miejscach  niedostępnych

Koszenie traw, chwastów i samosiewów w miejscach  niedostępnych i częściowo  obsadzonych  Wykonawca wykonuje kosiarkami żyłkowymi jak w pkt. 3.2.4  równolegle  z  głównym  koszeniem. Dopuszcza  się koszenie traw, chwastów i  jednorocznych  samosiewów  kosą.

  - Załadunek, transport i składowanie odpadów

Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie w sposób uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie drogi i otoczenia. Dotyczy to również transportu i składowania (ewentualne dodatkowe roboty z tego tytułu będą wykonane nieodpłatnie).

Miejsce ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

Odbiorcę odpadów w rozumieniu przepisów jak w pkt. 10 niniejszej specyfikacji technicznej uzgodni Wykonawca informując o tym Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.

- Kontrola  jakości  robót.

ZDP we Włoszczowie kontroluje zakres i  jakość prowadzonych robót w trakcie  wykonywania oraz po ich zakończeniu.

- Obmiar  robót

Jednostką  obmiarową  jest  100 m2 powierzchni  skoszonych traw, chwastów 
i samosiewów.  Sposób  obmiaru:  na  podstawie  pomiaru  w  terenie w obecności Inspektora Nadzoru.

- Odbiór  robót.

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt.8.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli i ilości wykonywanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu, które są dokonywane po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę  robót do odbioru, w ciągu 5 dni od daty  otrzymania zgłoszenia.

W przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  Inspektor Nadzoru  ustali  zakres  robót  poprawkowych  według zasad określonych  w  niniejszej  specyfikacji  lub  ustali  zakres  i  wielkość potrąceń  za  obniżoną  jakość.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inspektorem Nadzoru .

9.        Podstawa  płatności.

  - Ogólne  ustalenia  dotyczące  płatności.

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt.9.

  - Cena  jednostki  obmiarowej.

Cena  100 m2  koszenia  obejmuje:

- roboty  przygotowawcze

- koszenie  traw, chwastów  i  samosiewów

- wycięcie  traw, chwastów  i  samosiewów w  miejscach  niedostępnych

-     załadunek, transport, składowanie  i utylizację odpadów.

- Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 13 września 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. nr 12 z 1998r. poz.51),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz.2181).