ZARZĄD  DROG  POWIATOWYCH  WE WŁOSZCZOWIE

# SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

## D-10.10.01 b

### ODŚNIEŻANIE  DRÓG

- WSTĘP.

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania zamawiającego w zakresie usług

związanych z odśnieżaniem dróg świadczonych przez wyłonionych w drodze przetargu wykonawców

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług odśnieżania dróg ( ulic ) powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego.

  - Zakres usług objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania usług związanych z usuwaniem opadu śnieżnego, zasp lokalnych ze śniegu nawiewnego, zalegającego na jezdniach i poboczach oraz obiektach mostowych i wiaduktach, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów bądź uniemożliwia korzystanie z dróg. Prace związane z odśnieżaniem dróg prowadzone są wg  dyspozycji wydawanych w ośrodku dyspozycyjnym w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81.

  - Określenia podstawowe.

    - Odśnieżanie drogi – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi, mostów, wiaduktów a także

utwardzonych miejsc przystankowych komunikacji zbiorowej zlokalizowanych w koronie

drogi.

    - Standard zimowego utrzymania drogi – ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy a także dopuszczalne odstępstwa w warunkach występowania długotrwałych opadów śniegu bądź intensywnego długotrwałego zwiewania śniegu na odcinki dróg.

    - Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie

został zagęszczony przez poruszające się po drodze pojazdy.

    - Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały po przejściu pługów śnieg, który zgęszczony

został kołami pojazdów ale nie stał się zlodowaciały.

    - Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości

przymarznięta do nawierzchni jezdni.

    - Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i

posypaniu jej solą lub mieszanką piasku z solą.

1.4.7. Pług odśnieżny – urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza

umocowane do nośnika pługa.

    - Nośnik pługa – pojazd o napędzie spalinowym – samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna

drogowa, na którym zamontowany został pług odśnieżny.

    - Odkładnica – urządzenie pługa pozwalające na odsuniecie ( odrzucenie ) śniegu poza

krawędź oczyszczonego pasa.

    - Lemiesz – cześć składowa pługa służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być

stalowe, lub zakończone w części dolnej wymiennymi elementami z gumy lub tworzyw

sztucznych.

1.4.11.Czołownica – płyta czołowa łączona za pomocą śrub z ramą nośną samochodu, na której

zawieszona i umocowana jest odkładnica pługa.

1.4.12.Odśnieżanie interwencyjne – usuwanie śniegu na wybranych odcinkach dróg z

dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz

dopuszczeniem odśnieżania w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa

ruchu ( z mijankami co 200-300 m )

1.4.13.Odśnieżanie uzupełniające- odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z pobocza

poza koronę drogi pozostawionym przy odśnieżaniu interwencyjnym.

- MATERIAŁY.

Materiały nie występują przy usługach odśnieżania.

- SPRZĘT.

  - Sprzęt stosowany do odśnieżania dróg

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie nie posiada własnych nośników, na których mogą być montowane pługi odśnieżne. Posiada natomiast pług lemieszowy, który wymaga odpowiedniego nośnika – środka transportowego.

Stan posiadania:

1 szt. kompletnych pługów lemieszowych (jednostronnych), pług zostanie zamontowany na nośniku, na którym montowana będzie piaskarka.

Do odśnieżania dróg przewidziane są również 5 nośników z zamontowanym pługiem lemieszowym stanowiącym własność wykonawcy oraz sprzęt ciężki:

-     ładowarka ciężka typu Fadroma o pojemności łyżki min. 3 m3 – 1 jednostka

-     równiarka – 2 jednostki

-     koparko ładowarka – 2 jednostki

  - Przygotowanie sprzętu do odśnieżania dróg.

Zamawiający będący właścicielem wymienionych w p-cie 3.1. pługa odśnieżnego – dokonuje w okresie poprzedzającym sezon zimowy niezbędnych napraw i przeglądów. Wykonawca świadczonych usług wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest do :

- zamontowania na nośniku płyty czołowej

- dokonania próbnego montażu pługa do czołownicy ze sprawdzeniem:

( dopasowania elementów łączących pług z czołownicą

( działania mechanizmu podnoszenia

( możliwość swobodnego dopasowania się odkładnicy do pochylenia nawierzchni i

należytego przylegania lemiesza do nawierzchni.

( działanie oświetlenia sygnalizacyjnego i świateł obrysowych.

Wykonawca zobowiązany jest na wierzchu kabiny zamontować lampę błyskową barwy żółtej- włączoną w czasie przejazdu po drogach publicznych, a także podłączyć światła obrysowe pługa. Lampę błyskową i światła obrysowe przekaże zamawiający.

Prace przygotowawcze opisane powyżej mają potwierdzić, że jednostka sprzętowa może być użyta do podjęcia usług odśnieżania dróg.

Wykonawca usług odśnieżania musi podstawić sprawny środek w przeciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia przez ośrodek dyspozycyjny zimowego utrzymania dróg Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

  - Wymagania dla pługów i nośników.

Pługi lemieszowe.

Nośnik dla pługa lemieszowego spełniać musi:

-konstrukcja nośnika musi zapewnić możliwość zamocowania płyty czołowej

-układ napędowy nośnika musi zapewnić długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika.

-w przypadku gdyby konstrukcja pługa przysłaniała reflektory lub kierunkowskazy nośnika, wówczas wykonawca własnym staraniem zobowiązany jest do zamontowania w/w oświetlenia na wspornikach.

  - Wymagania dla ładowarek typu Fadroma i równiarek

Usługi odśnieżania równiarkami i ładowarkami świadczone będą na telefoniczne wezwanie z jednoczesnym określeniem miejsca ( odcinka, odcinków dróg ) o różnych porach dnia a także w nocy. Wykonawcy zobowiązani będą zgodnie z dyspozycją zamawiającego przystąpić do świadczenia usług w przeciągu 2-ch godzin od momentu wezwania.

Zamawiający wymaga, aby równiarka wyposażona była w czołowy pług dwustronny. Równiarka może być wykorzystywana również do zrywania z jezdni zajeżdżonej warstwy śniegu, jak również usuwania z jezdni błota pośniegowego.

Równiarka i ładowarka musi posiadać umieszczoną na wierzchu kabiny lampę błyskową barwy żółtej włączoną w czasie przejazdu po drogach, jak również w czasie świadczenia usług.

  - Wymagania dla koparko-ładowarki.

Zamawiający przewiduje, że koparko-ładowarka w przeważającej części będzie wykonywać na placu obwodu :

-załadunek materiałów na piaskarki ( mieszankę soli z piaskiem, piasek, sól)

-wykonanie mieszanki piasku z solą

-hałdowanie materiałów dowiezionych na wydzielonym składowisku w Obwodzie Drogowym.

koparko-ładowarka może być wykorzystana również przy odśnieżaniu dróg, załadunku śniegu na środki transportowe, gdy zajdzie taka konieczność – głównie z ulic powiatowych.

Pojemność łyżki załadunku – nie mniejsza niż 0,2 m3

  - Wymagania odnośnie obsługi sprzętu.

Każdy kierowca i operator sprzętu świadczącego usługi przy zimowym utrzymaniu dróg musi:

-posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy i uprawnienia przewidziane w ustawie Prawo o ruchu drogowym

-operatorzy sprzętu – stosowne uprawnienia nadawane przez upoważnione jednostki

Przed rozpoczęciem pracy kierowca, operator powinien dokonać:

-sprawdzenia stanu technicznego nośnika, sprzętu

-sprawdzenie zamocowania osprzętu ( pługa ) na nośniku

-sprawdzenie prawidłowości działania

( układu hydraulicznego

( układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego

( oświetlenia nośnika ( w tym świateł obrysowych )

( lampy błyskowej ostrzegawczej.

-wykonać niezbędne czynności konserwacyjne, usunąć ewentualne usterki

W czasie pracy kierowca, operator powinien:

-wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem odśnieżania we właściwy sposób

-zwrócić uwagę na bezpieczne wykonanie czynności na drodze z uwzględnieniem innych użytkowników dróg.

-przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

Po zakończeniu pracy należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu, a także właściwie wykonywanej pracy muszą być niezwłocznie usunięte.

- TRANSPORT.

Przy odśnieżaniu dróg nie występuje konieczność transportu materiałów. Może wystąpić taka konieczność – wywozu śniegu z ulic powiatowych z wykorzystaniem koparko-ładowarki ( omówiono w p-cie 3.5.)

- WYKONANIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA.

  - Odśnieżanie dróg.

Zamawiający przewiduje, że okres świadczenia usług w systemie interwencyjnym – uzależniony od warunków atmosferycznych – trwał będzie od 1 listopada do 15 kwietnia. Wykonawca usług musi być przygotowany do ich świadczenia w godzinach od 3:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy a także niedziel i świąt. Usługi świadczone na telefoniczne wezwanie.

W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, bądź jego zwiewania i tworzenia się zasp powodujących utrudnienia w ruchu bądź uniemożliwiających korzystanie z dróg – zamawiający może wprowadzić okresowo całodobowy czas świadczenia usług odśnieżania.

Dyspozycje w zakresie odśnieżania dróg jednostkami przystosowanymi do świadczenia usług wydawać mogą:

-Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

-Kierownik Obwodu Drogowego

-Dyżurny pełniący aktualnie dyżur w ośrodku dyspozycyjnym obwodu Drogowego

-pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Zarządu Dróg

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni odśnieżanie wykonywać będą pługi lemieszowe, lub sprzęt drogowy ( równiarki, ładowarki ) . Odśnieżanie drogi może być prowadzone przy użyciu jednego bądź dwóch pługów odśnieżających drogę poruszających się w tym samym kierunku z zachowaniem około 50 m odległości między pługami. Odśnieżanie rozpoczynać należy od osi jezdni z przemieszczeniem śniegu w kierunku pobocza, zawsze przy maksymalnym docisku lemiesza do powierzchni jezdni.

W trudnych warunkach zimowych dopuszcza się możliwość odśnieżania czasowo tylko części jezdni ( dla jednego pasa ruchu ) z tym, że w zasięgu widoczności co 200 – 300 mb wykonać należy mijanki. Odśnieżanie zatok autobusowych, miejsc postojowych komunikacji zbiorowej wykonać należy w czasie odśnieżania drogi, a śnieg z miejsc oczekiwania pasażerów ( wiat ) winien być niezwłocznie usunięty. Przy odśnieżaniu skrzyżowania drogi z linią kolejową należy zwrócić uwagę na:

-śnieg zebrany przez pług zsunąć należy na pobocze

-przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu śniegu na tor kolejowy i międzytorze.

Odśnieżanie obiektów mostowych odbywa się jednocześnie z odśnieżaniem drogi. Śnieg zgromadzony na chodnikach mostowych musi być usuwany niezwłocznie przez służbę Liniową Obwodu Drogowego. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu ( z wiaduktu ) na tory kolejowe.

Kierowca, operator sprzętu odśnieżającego wykonujący prace związane z odśnieżaniem musi posiadać sprawne środki łączności ( telefon komórkowy), zwrócić uwagę, aby na zadysponowaną trasę zbiorniki paliwa zawierały wystarczającą ilość paliwa.

  - Wywożenie śniegu.

W przypadku obfitych opadów śniegu i nagromadzenia jego dużej ilości na chodnikach, pasach zieleni przy ulicach powiatowych, zamawiający może powziąć decyzję o jego wywozie. Do załadunku śniegu wykorzystana zostanie ładowarka, zaś do wywozu nośniki pługów bądź inne środki transportowe.

  - Załadunek materiałów na piaskarki.

Praca ładowarki przy załadunku materiałów na piaskarki będzie powiązana ściśle z pracą piaskarek. Łagodzenie skutków śliskości występującej na nawierzchniach dróg odbywa się w przeważającej części we wczesnych godzinach porannych i w godzinach popołudniowych. Przewiduje się pracę w sezonie zimowym od 1 listopada do 15 kwietnia w godzinach od 3:00 do 22:00 ( uzależnione jest to od zmienności temperatury i warunków zimowych). Szczegółowe ustalenia podejmować będzie Dyrektor i Kierownik Obwodu.

Niezależnie od załadunku piaskarek, ładowarka wykorzystana będzie przy wykonywaniu mieszanki piasku z solą (materiały te sukcesywnie dowożone są przez dostawców) Proporcje ilościowe soli i piasku ustalał będzie Kierownik Obwodu.

Ładowarka będzie również wykorzystywana przy hałdowaniu materiałów na składowisku, jak również przy odśnieżaniu dróg- usuwaniu hałd śniegu poza koronę drogi, a także przy załadunku śniegu przy jego wywozie z ulic powiatowych, gdy zajdzie taka konieczność.

- KONTROLA  ŚWIADCZONYCH USŁUG .

Kontrolę odśnieżania dróg prowadzić będą na bieżąco odpowiedzialni pracownicy Obwodu Drogowego, dyżurni a także upoważnieni przez Dyrektora pracownicy Zarządu.

Wykonawcy usług zobowiązani będą do bieżącego wypełnienia kart drogowych względnie kart pracy sprzętu. Potwierdzenie usług zgodnie z dyspozycją poświadczane będą na bieżąco w kartach drogowych względnie kartach pracy przez:

-dyżurnego aktualnie pełniącego dyżur w ośrodku dyspozycyjnym zimowego utrzymania dróg

-Kierownika Obwodu.

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli, że odśnieżanie drogi wykonane lub wykonywane jest niewłaściwie kontrolujący odpowiednim wpisem do karty może zdecydować o nie zaliczeniu wykonania usługi, z czym wiąże się kara dla Wykonawcy – nie zapłacenie należności.

W okresie sprzyjających warunków atmosferycznych zamawiający może odwołać obowiązek świadczenia usług, a z tego tytułu wykonawcy wobec zamawiającego nie będą mieli prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych.

W przypadku poważnej awarii nośnika pługa, wykonawca zobowiązany jest podstawić nośnik zastępczy o porównywalnych parametrach. Cena, za jaką świadczone będą usługi środkami zastępczymi nie może być inna od ceny określonej w umowie. Powyższe dotyczy również koparko-ładowarki, która musi być zastąpiona niezwłocznie sprawną o zbliżonych parametrach.

- WARUNKI ROZLICZEŃ.

  - Usługi odśnieżania.

- Wykonawcy świadczący usługi odśnieżania dróg  ( ulic ) mają obowiązek tankowania nośników, maszyn przed wyjazdem w miejscu garażowania lub stacji paliw  usytuowanych przy drogach , na których świadczyć będą usługi lub przy trasie przejazdu na odcinek ( ciąg ) drogi na której wykonywane będą usługi.

- Przekazane nie odpłatnie pługi, Wykonawca po zakończonym sezonie świadczenia usług w terminie trzech tygodni musi zwrócić zamawiającemu. Zwrócone pługi muszą być:

- sprawne w stanie nie gorszym niż w czasie przejęcia

- odnowione malowane farbami antykorozyjnymi

- części mechanizmów wymagających dodatkowego zabezpieczenia zakonserwowane być muszą smarem.

W przypadku, gdy wykonawca nie zwróci pługów w terminie zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy karę w wysokości 30 zł za każda dobę opóźnienia zwrotu pługów.

- Świadczący usługi odśnieżania dróg zobowiązani są w przeciągu 2 – ch godzin od telefonicznego wezwania podstawić sprawny sprzęt do świadczenia usług. Jeżeli wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, zamawiający naliczał będzie kary w wysokości:

- 50 zł za pierwszą godzinę opóźnienia

- 100 zł za drugą i następne godziny opóźnienia w podstawieniu sprzętu.

7.2. Praca koparko-ładowarki

- Wykonawca bezwzględnie przestrzegać musi ustalonego czasu rozpoczynania usług w szczególności przy załadunku piaskarek.

- W przypadku awarii ładowarki, wykonawca zobowiązany jest podstawić do załadunku piaskarek środek zastępczy- praca tego środka rozliczna będzie wg stawki umownej.

- Za opóźnienia w rozpoczęciu pracy zamawiający naliczy wykonawcy kary, które wynosić będą:

- 10 zł. za pierwszą i następne godziny opóźnienia mnożone przez ilość piaskarek oczekujących na załadunek i ilość godzin opóźnienia.

- ROZLICZENIE  NALEŻNOŚCI.

8.1. Usługi odśnieżania

- Pługi odśnieżne.

W rozliczeniach za świadczone usługi odśnieżania wystąpią :

( należność za tzw. akcje czynną ( wg ceny określonej w ofercie i umowie )

- płatność za ilość przebytych kilometrów w związku z wykonywanymi usługami odśnieżania

- cena za 1 km świadczonych usług określona w ofercie i umowie.

( należność za tzw. akcje bierną

- rozliczanie za faktyczną ilość godzin dyżuru ( oczekiwania na świadczenie usług ) – jeśli taką decyzję podejmie Kierownik Obwodu Drogowego bądź dyżurny aktualnie pełniący dyżur w ośrodku dyspozycyjnym.

Do składanej faktury Wykonawca zobowiązany będzie załączyć :

- karty drogowe z poświadczoną usługą odśnieżania bądź dyżuru- zgodnie z zapisami w dzienniku prowadzonym przez dyżurnych w ośrodku dyspozycyjnym.

- zestawienie zbiorcze kart drogowych z określoną ilością przebytych kilometrów w związku z wykonaniem usług odśnieżania i godzin dyżurów z każdego dnia świadczonych usług w okresie rozliczeniowym.

- zsumowaną ilość kilometrów, oraz godzin dyżurów przenosi się do druku faktury i wylicza należność netto, kwotę podatku VAT i należności wykonawcy brutto.

- Sprzęt ciężki ( ładowarka typu Fadroma, równiarka )

Należność wykonawcy za świadczone usługi rozliczana będzie za godzinę wg ceny określonej w ofercie i podpisanej umowie. Do rozliczeń przyjęty będzie okres czasu od godziny wyjazdu sprzętu z placu Obwodu lub garażowania do godziny powrotu.

Do składanej faktury wykonawca zobowiązany będzie załączyć:

- karty pracy sprzętu z poświadczoną usługą odśnieżania – zgodną z zapisami w dzienniku prowadzonym przez dyżurnych w ośrodku dyspozycyjnym.

- zestawienie zbiorcze kart pracy sprzętu z określoną ilością godzin świadczonych usług w okresie rozliczeniowym

- w druku faktury rozliczyć należy koszt usług netto , kwotę podatku VAT i należności wykonawcy brutto.

W rozliczeniach usług wykonywanych ładowarkami Fadroma, równiarkami nie powinny występować rozliczenia za tzw. akcję bierną.

  - Praca koparko-ładowarki.

Należność wykonawcy za świadczoną pracę ( usługi ) rozliczana będzie za :

- godziny faktycznie wykonywanej pracy przy załadunku piaskarek, załadunku śniegu, wykonaniu mieszanki piasku z solą , godzinę usług przy odśnieżaniu dróg – wg stawki określonej w ofercie i podpisanej umowie.

- godziny dyżuru, przerw w pracy między załadunkiem materiałów na poszczególne piaskarki wg ustalonej stawki tzw. godziny biernej.

- w przypadku gdy ładowarka wykonywać będzie w dniu wezwania wyłącznie mieszankę

piasku z solą, lub załadunek śniegu – godziny zatrudnienia ( od czasu zgłoszenia do czasu

zakończenia pracy ) rozliczane będą według stawki za godzinę pracy. Nie będą

występować godziny tzw. akcji biernej.

Do składanej faktury wykonawca zobowiązany będzie załączyć :

- karty pracy ładowarki  z poświadczonymi godzinami pracy sprzętu i godzinami dyżuru i przerw w pracy.

- zbiorcze zestawienie kart pracy ładowarki z okresu rozliczeniowego, za każdy dzień zatrudnienia

- w druku faktury rozliczyć należy koszty:

( pracy ładowarki wg ceny określonej w ofercie i umowie –przy załadunku piaskarek i

wykonaniu mieszanek.

( godziny dyżuru i przerw w pracy

( godziny usług przy odśnieżaniu i załadunku śniegu ( gdy usługi te wystąpią )

wyliczając dla każdej pozycji koszty netto, podatek VAT i należność brutto wykonawcy.

  - Stawka tzw. akcji biernej.

Zamawiający dla jednostek :

-środków transportowych świadczonych usług odśnieżania dróg

- koparko-ładowarki

w przypadkach określonych w punktach 8.1 A i 8.2 przewiduje możliwość zapłaty za tzw. akcję bierną rozliczaną w godzinach. Stawka godzinowa netto tych jednostek wynosić będzie 10,00 zł / godz. brutto ( słownie : dziesięć złotych 00/100 ) , a należność wykonawcy będzie wynikać z iloczynu tej stawki i potwierdzonych godzin akcji biernej, naliczonego podatku VAT i wyliczonej kwoty brutto.

  - Częstotliwość rozliczeń fakturami i termin zapłaty.

- Zamawiający ustala następujące terminy rozliczeń – wystawiania faktur.

- Za okres od 1 do 15dnia każdego miesiąca sezonu zimowego

- Za okres od 15 do ostatniego dnia miesiąca sezonu zimowego.

- Zapłata należności następować będzie w formie przelewu bankowego z rachunku zamawiającego

na konto wykonawcy wskazane w złożonej fakturze.

Termin zapłaty do 30 dni kalendarzowych – liczonych od dnia dostarczenia faktury

zamawiającemu.

- WSKAZÓWKI  OBLICZENIA  CENY JEDNOSTKOWEJ  ŚWIADCZENIA USŁUG ODŚNIEŻANIA , PRACY KOPARKO-ŁADOWRKI .

- Odśnieżanie pługami zamontowanymi na środkach transportowych – usługi świadczone w systemie interwencyjnym na telefoniczne wezwanie :

W cenie jednostkowej – za 1 km przejechany w związku ze świadczeniem usług odśnieżania dróg wykonawca winien uwzględnić:

(płace kierowcy ( operatora ) wraz z kosztami pochodnymi od płac obciążającymi wykonawcę.

(koszty dostosowania środka transportowego do świadczenia usług ( zamontowanie czołownicy, pługa, zamontowanie lampy pulsacyjnej, świateł obrysowych  a także jeśli zajdzie taka konieczność wykonania na dodatkowych wspornikach reflektorów i kierunkowskazów )

(koszty dojazdu kierowcy operatora z miejsca zamieszkania do Obwodu Drogowego ( zamawiający umożliwia garażowanie opłużonych jednostek na placu obwodu), lub dojazdu piaskarki z miejsca garażowania do Obwodu Drogowego.

(koszty zużywanego paliwa, olejów, smarów, ogumienia

(koszty opłat od środków transportowych, ubezpieczenia.

( wszelkie opłaty związane z prowadzoną działalnością

(koszty odnowienia malowania, zakonserwowania  i zwrotu zamawiającemu po zakończonym sezonie zimowym

(zysk ryzyko wykonawcy przy świadczeniu usług odśnieżania dróg.

- Odśnieżanie dróg maszynami ( ładowarką typu Fadroma , równiarką )

W cenie jednostkowej – za 1 godzinę pracy sprzętu przy odśnieżaniu dróg – wykonawca  powinien ująć wszystkie koszty związane z pracą sprzętu i prowadzoną działalnością w tym koszty przystosowania sprzętu jak :

(zamontowanie pługa dwustronnego czołowego – przy równiarce

(zamontowanie lampy pulsacyjnej

- Praca koparko-ładowarki .

W cenie jednostkowej – za 1 godzinę pracy sprzętu przy załadunku materiałów, wykonaniu mieszanki piasku z solą, odśnieżaniu dróg i ewentualnym wywozie śniegu – wykonawca winien ująć wszystkie koszty związane z pracą sprzętu i prowadzoną działalnością.

W cenie jednostkowej ująć winien również:

(koszty dojazdu operatora do Obwodu Drogowego

- PRZEPISY  ZWIĄZANE.

- Wytyczne zimowego utrzymania dróg Ministerstwa Komunikacji, IBD I M.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r ( Dz.U.Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami ).