ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH  WE WŁOSZCZOWIE

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

D – 10. 10. 01 c

ZAWALCZANIE  ŚLISKOŚCI   ZIMOWEJ  NA  DROGACH

- WSTĘP.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania Zamawiającego w zakresie usług związanych z łagodzeniem i zwalczaniem śliskości zimowej w sezonie zimowym występującej na nawierzchniach dróg.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usług zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg ( ulic ) powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego.

  - Zakres usług objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania usług polegających na łagodzeniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach ( ulicach ) powiatowych. Zgodnie z zasadami przyjętymi do zimowego utrzymania dróg powiatowych, zarządzający drogami zobowiązany jest łagodzić skutki śliskości w obrębie:

-skrzyżowań z drogami twardymi

-skrzyżowań z liniami kolejowymi

-na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym powyżej 4 %

-w obrębie wyznaczonych miejsc – przystanków komunikacji zbiorowej.

-na łukach poziomych oznakowanych znakami pionowymi.

W sytuacjach szczególnych Dyrektor, bądź Kierownik Obwodu Drogowego może podjąć decyzję posypywania jezdni  drogi ( ulicy ) na całej długości bądź określonym odcinku . Łagodzenie i zwalczanie śliskości odbywa się przy użyciu piaskarek rozsypujących w ustalonych ilościach: mieszankę piasku z solą, piasek, lub samą sól.

  - Określenia podstawowe.

    - Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek zmian temperatury, tworzenia się na jezdni warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

    - Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobieganie występowania śliskości, jej łagodzenie lub likwidacje powstałej śliskości.

    - Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej – działanie zarządzającego  zmierzające do dokładnego oczyszczenia jezdni ze śniegu w tym śniegu zajeżdżonego i zlodowaciałego a także pokrycie jezdni środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody.

    - Likwidacja śliskości zimowej – usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo zajeżdżonego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszarstniających lub mechanicznych względnie użycie wymienionych działań łącznie.

    - Łagodzenie śliskości – posypanie zajeżdżonego lub zlodowaciałego śniegu na jezdni kruszywem w celu zwiększenia szczepności kół pojazdu z powierzchnią jezdną.

    - Gołoledź – cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na wskutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły, mżawki lub deszczu.

    - Lodowica – warstwa lodu powstała z zamarzniętej na jezdni wody nie odprowadzonej z jezdni, pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

    - Zlodowaciały lub ubity ( zajeżdżony ) śnieg – warstwa śniegu w postaci :

- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów

- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej ( zajeżdżonej ) nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów.

- Zlodowaciałej lub ubitej ( zajeżdżonej ) powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.

    - Śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego częściowo lub całkowicie nawierzchnię warstwa o grubości kilku milimetrów.

    - Śliskość śniegowa – rodzaj śliskości zimowej , powstałej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu znacznej grubości, którego górna warstwa lodowacieje. Ruch pojazdów utrudniony, tworzą się różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo użytkowników drogi.

    - Szron- osad lodu o wyglądzie krystalicznym tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ujemnej.

    - Szadź- osad atmosferyczny utworzony z drobnych ziarenek lodu, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody ( mgły lub chmury ), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub w okolicach  0 o C.

    - Nośnik – pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano czasowo osprzęt (piaskarkę służącą do rozsypywania materiałów łagodzących skutki śliskości, bądź mających na celu zlikwidowanie śliskości.

    - Piaskarka – urządzenie do rozsypywania materiałów chemicznych, kruszyw lub mieszanek  kruszyw z materiałami chemicznymi na jezdnię montowane na nośniku ,

posiadające :

- zasobnik na materiały różnej pojemności

- własny silnik poruszający mechanizmy podające, dozujące i rozsypujące  materiały.

- MATERIAŁY.

Do łagodzenia skutków śliskości zimowej ( likwidacji gołoledzi ) w warunkach Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie wykorzystywane są następujące materiały :

-piasek naturalny – pochodzenia miejscowego ( dostarczany sukcesywnie przez dostawcę wybranego w odrębnym postępowaniu przetargowym – na składowisko w siedzibie Zarzadu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

-sól drogowa ( z antyzbrylaczem ) – dostarczana sukcesywnie na składowisko w w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie przez dostawcę wybranego w drodze postępowania przetargowego.

Do łagodzenia skutków śliskości zimowej a także likwidacji gołoledzi mogą być stosowane inne materiały :

a) materiały uszarstniające

-kruszywo naturalne ( żwir ) o uziarnieniu do 4 mm spełniające wymagania normy PN-B-11111:1996

-kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm spełniające wymagania normy PN-B-11112:1996

-żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo nie sortowane o uziarnieniu do 4mm spełniający wymagania normy PN-88/B-23004- zalecane użycie do uszorstnienia ubitego śniegu.

-żużel kotłowy (paleniskowy ) kruszywo nie sortowane o uziarnieniu do 4mm – wg normy PN-78/B-01101

b) materiały chemiczne.

-chlorek wapnia ( CaCL2 )  -produkt powstały w trakcie wytwarzania węglanu sodu metodą amoniakalną. Skuteczne działanie chlorku wapnia w temperaturze do – 20 o C

-chlorek magnezu ( MgCL2 ) używany lokalnie  w okolicach jego wydobycia . Skuteczne działanie w temperaturze do – 15 o C.

-mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia ( lub chlorkiem magnezu ).

- SPRZĘT.

  - Informacje zamawiającego.

- Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie posiada  1 szt.  sprawnych piaskarek do rozsypywania na jezdniach dróg ( ulic ) powiatowych w sezonie zimowym  2012 / 2013 przygotowanych materiałów łagodzących skutki śliskości zimowej.

- Piaskarki przekazywane są wykonawcy świadczącemu usługi zimowego utrzymania nieodpłatnie,  z tym że po zakończeniu świadczenia usług wykonawca zwraca w przeciągu czterech tygodni  piaskarki do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

Zwracane piaskarki muszą być

-sprawne techniczne a miejsca skorodowane oczyszczone i zabezpieczone farbami

antykorozyjnymi

-części mechanizmów podawania i rozsypywania oczyszczone i zakonserwowane

smarem.

- Każda piaskarka posiada silnik wysokoprężny do napędu mechanizmów piaskarki.

  - Wymagania dotyczące nośników.

- Do  zamontowania piaskarki będącej w posiadaniu ZDP we Włoszczowie niezbędny jest nośnik – środek transportowy wraz z kierowcą o  ładowności minimum 9 ton ( dla piaskarek P1-J) – 1 szt.

- Nośniki piaskarek będą równocześnie nośnikami pługów lemieszowych (jednostronnych)

- Nośniki j. w będą wykonywać usługi przy zimowym utrzymaniu dróg (ulic ) t. j.

( odśnieżaniu dróg ( jako pługi odśnieżne )

( łagodzeniu skutków śliskości ( zwalczaniu gołoledzi ) –jako piaskarki.

- Jako nośniki piaskarek i pługów lemieszowych wymienionych w p-kcie 3.2 ,1 mogą być użyte środki transportowe :

A/ skrzyniowe  - dla piaskarek P1-J i P3 o ładowności minimum 9 Mg

b/ samowyładowcze – dla piaskarek P1-J i P3 o ładowności minimum 9 Mg

Środki transportowe samowyładowcze mogą być użyte pod warunkiem :

- w części tylnej posiadają dwie osie nośne

- Wykonawca na okres świadczenia usług zdemontuje skrzynię ładunkową tak aby piaskarka mogła być zamontowana i umocowana do ramy nośnej podwozia

- Wykonawca wyeliminuje możliwość włączenia mechanizmu podnośnika hydraulicznego skrzyni ładunkowej w okresie świadczenia usług.

Ponadto do zwalczania śliskości zimowej dróg przewidziane jest również 5 kompletnych nośników wyposażonych w piaskarki oraz pługi lemieszowe stanowiące własność wykonawcy.

  - Wymagania dotyczące montażu i obsługi piaskarek.

- Wykonawca usług przed wyznaczonym terminem ich świadczenia zobowiązany jest do :

-zamontowania i umocowania na skrzyni ładunkowej środka transportowego, lub ramy nośnej środka piaskarki.

- zamontowanie czołownicy pługa jednostronnego

-piaskarka zamontowana na środku transportowym na górnej tylnej obudowie musi posiadać lampę błyskową koloru żółtego obowiązkowo włączoną w czasie posypywania jezdni

- Po zamontowaniu piaskarki i podłączeniu urządzeń sterujących w kabinie kierowcy sprawdzić należy i przeszkolić kierowcę w zakresie praktycznego działania urządzeń piaskarki.

-uruchomić silnik piaskarki

-mechanizmy przenoszenia napędu na urządzenia rozsypujące

-sprawdzić prawidłowość działania urządzenia rozsypującego

-sprawdzić prawidłowość podłączenia i działania urządzeń podnoszenia i opuszczenia

pługa

-sprawdzić działanie lampy błyskowej umieszczonej na wierzchu kabiny kierowcy  oraz

lampy umieszczonej w części tylnej piaskarki

- TRANSPORT.

Przy świadczeniu usług łagodzenia śliskości zimowej ( zwalczania gołoledzi ) – materiał załadowany do zasobnika piaskarki sukcesywnie rozsypywany zostaje na jezdnię.

- WYKONANIE USŁUG.

  - Zasady świadczenia usług.

- Przewidywany okres świadczenia usług uzależniony od warunków zimowych w trakcie sezonu zimowego trwać może od 1 listopada do 15 kwietnia.

- Usługi łagodzenia skutków śliskości zimowej i zwalczania śliskości zimowej prowadzone będzie w systemie interwencyjnym w godzinach od 3:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy a także niedziel i świąt.

- Świadczenie usług w systemie interwencyjnym oznacza, że łagodzenie skutków śliskości na nawierzchniach dróg ( ulic ) wykonywane będzie w przypadku gdy śliskość nawierzchni uniemożliwia lub w znacznym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg. Wykonawcy usług przystępować będą do ich świadczenia na telefoniczne wezwanie w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego wezwania. Kierownik Obwodu Drogowego odpowiedzialny bezpośrednio za stan utrzymania nawierzchni w okresie zimowym, uwzględniając istniejące warunki zimowe, a także informacje i prognozy pogody przekazywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w każdym dniu osobiście lub za pośrednictwem dyżurnego poinformuje wykonawców usług o konieczności ich świadczenia w dniu następnym.

- Kierowca ( operator ) nośnika z piaskarką powinien posiadać telefon komórkowy zapewniający łączność z dyżurnym ośrodka dyspozycyjnego w Obwodzie drogowym.

- Zamawiający określając godziny, w których świadczone będą usługi informuje jednocześnie, że nie zapewnia ciągłości – 8 godzinnego zatrudnienia. Praktycznie konieczność posypywania nawierzchni występować będzie w godzinach porannych i popołudniowych .

- Wykonawca powierzonym sprzętem nie może w żadnym przypadku świadczyć usług na rzecz innych zamawiających.

  - Zasady  łagodzenia skutków śliskości zimowej.

- Śliskość zimowa na nawierzchniach dróg stanowi poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Zamawiający opracowuje plan zimowego utrzymania dróg w każdym sezonie zimowym, w którym określa kolejność prac na poszczególnych ciągach drogowych oraz  miejsca, w których konieczne jest posypywanie jezdni.

- Wykonawca posypywanie nawierzchni wykonywać ma zgodnie z dyspozycją wydaną przed wyjazdem, a zasadą jest,  że nawierzchnia posypywana być musi w miejscach:

- skrzyżowania drogi z innymi drogami utwardzonymi

- skrzyżowania drogi z liniami kolejowymi

- na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym niwelety drogi powyżej 4%

- w obrębie wyznaczonych miejsc, zatok przystanków komunikacji zbiorowej oznakowanych znakami pionowymi.

- Na łukach poziomych oznakowanych znakami pionowymi ( na dojazdach do łuku i na całej długości łuku poziomego.)

Kierownik Obwodu Drogowego, bądź dyżurny w szczególnych przypadkach mogą powziąć decyzję ciągłego posypywania nawierzchni na określonych ciągach dróg ( ulic ) powiatowych.

- Obowiązkiem kierowcy  ( operatora ) jest :

- przed wyjazdem z bazy ośrodka dyspozycyjnego

- usunięcie z krat umieszczonych nad zasobnikiem piaskarki, a także skrzyni ładunkowej nośnika zbrylonego materiału.

- sprawdzenie stanu technicznego nośnika, a także działania silnika i mechanizmów

piaskarki

- sprawdzenie oświetlenia pojazdu a także lamp błyskowych zamontowanych na kabinie

nośnika  i w tylnej części piaskarki.

Kierowca ( operator ) nie może podjąć świadczenia usług do chwili, gdy zauważone ewentualne usterki nie zostaną usunięte.

- w czasie wykonywanej usługi :

-wykonać wyłącznie czynności związane z prowadzeniem nośnika i obsługą piaskarki.

-obserwować i oceniać w sposób ciągły skuteczność urządzenia rozsypującego piaskarki w razie  konieczności zwiększyć lub zmniejszyć ilość rozsypywanego materiału.

-zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z drogi

-przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego.

- po powrocie i wykonaniu dyspozycji.

-po powrocie z trasy kierowca ( operator ) zdaje relację z wykonanej usługi dyżurnemu ośrodka dyspozycyjnego z ewentualnymi uwagami dotyczącymi stanu nawierzchni.

-przedkłada kartę drogową do potwierdzenia przez dyżurnego wykonanej usługi.

-dokonuje oczyszczenia piaskarki, przeglądu stanu technicznego piaskarki i nośnika.

-przyjmuje dyspozycje w zakresie powtórnego wyjazdu

- KONTROLA  WYKONYWANYCH  USŁUG.

- Kontrolę świadczonych usług i stanu nawierzchni przeprowadzają na bieżąco :

-Kierownik Obwodu Drogowego

-Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

-Upoważnieni przez Dyrektora pracownicy Zarządu Dróg

-Dyżurny aktualnie pełniący dyżur w ośrodku dyspozycyjnym.

Kontrolujący sprawdzać mogą również zgodność zapisów w karcie drogowej z faktycznym miejscem ich wykonywania, a także zapisami w dzienniku rejestrowym świadczonych usług.

- W okresie sprzyjających warunków atmosferycznych gdy świadczenie usług nie będzie konieczne, wykonawca w porozumieniu z Kierownikiem Obwodu może zdecydować o zdemontowaniu piaskarki i świadczenia w tym okresie usług dla innych podmiotów. Jednak z chwilą pogorszenia warunków.  Wykonawca zobowiązany jest  podjąć świadczenie usług w przeciągu 2 godzin od telefonicznego powiadomienia.

- Gdyby w okresie umownym świadczenia usług, nośnik piaskarki uległ poważnej awarii , usuniecie której trwać będzie powyżej trzech dni, wykonawca zobowiązany jest podstawić i przystosować do świadczenia usług środek transportowy ( nośnik ) zastępczy, którym będzie świadczył usługi za cenę określoną w umowie.

- WARUNKI  ROZLICZEŃ.

- Wykonawca świadczący usługi ma obowiązek tankowania nośnika jak również silnika piaskarki w miejscu garażowania, lub stacji paliw zlokalizowanych przy drogach, na których świadczone są usługi

- Przekazane nieodpłatnie piaskarki po zakończonym sezonie zimowym wykonawca w terminie czterech tygodni musi zwrócić zamawiającemu zgodnie z ustaleniami zawartymi w dziale 3- SPRZĘT.

- W przypadku opóźnienia w przekazaniu – zwrotu zamawiającemu powierzonych piaskarek, zamawiający ma prawo naliczyć wykonawcy karę w wysokości 30 zł za każdą dobę opóźnienia zwrotu piaskarki.

- Zamawiający naliczał będzie również kary w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku podstawienia piaskarki w przeciągu 2 godzin od telefonicznego wezwania. Naliczane kary wynosić będą :

- 10 zł za pierwszą godzinę opóźnienia

- 20 zł za drugą i następne godziny opóźnienia

w podstawieniu piaskarki

W przypadku częstych i powtarzających się zaniedbań ze strony wykonawcy w terminowym podstawieniu piaskarek, zamawiający może powziąć decyzję o rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy.

- ROZLICZENIA  NALEŻNOŚCI.

- W rozliczeniach usług świadczonych piaskarkami przy zwalczaniu śliskości zimowej na nawierzchniach dróg ( ulic ) powiatowych występują :

( należności za tzw. akcję czynną – rozliczana wg ceny usługi określonej w ofercie i umowie – płatność za ilość przebytych kilometrów w związku z wykonywana usługą zwalczania śliskości.

( należności za tzw. akcje bierną.

- akcja bierna rozliczana będzie w godzinach, a stawka netto wynosić będzie 10,00 zł / godz. brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100 )

Do akcji biernej wykonawca zaliczał będzie:

- czas oczekiwania

- czas dyżuru ( oczekiwania na świadczenie usług ) w przypadku gdy taką decyzję podejmie Kierownik  Obwodu Drogowego bądź pełniący aktualnie dyżur w ośrodku dyspozycyjnym pracownik Zarządu Dróg Powiatowych.

- Do składanej faktury wykonawca zobowiązany będzie załączyć.

-   karty drogowe z poświadczoną usługą zwalczania śliskości drogowej, a także tzw. akcji biernej-  zgodnie z zapisami w dzienniku pracy sprzętu prowadzonym przez dyżurnych w ośrodku  dyspozycyjnym.

-   zbiorcze zestawienie kart drogowych z okresu rozliczeniowego z wyszczególnieniem ilości przebytych  kilometrów przy świadczeniu usług zwalczania śliskości zimowej i godzin akcji biernej- z każdego dnia  w którym usługi były świadczone.

-  zsumowanie ilości przebytych kilometrów, oraz godzin akcji biernej przenosić należy do druku faktury.

W fakturze wyliczyć należy należność netto, kwotę podatku VAT i należności brutto dla wykonawcy.

- Częstotliwość rozliczeń fakturami i termin zapłaty.

1.Zamawiający ustala następujące terminy rozliczeń okresowych – wystawienia faktur

- za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca sezonu zimowego

- za okres od 15 do ostatniego dnia miesiąca sezonu zimowego.

- Zaplata należności następować będzie w formie przelewu bankowego z rachunku zamawiającego na konto wykonawcy wskazane w złożonej fakturze. Termin zapłaty w ciągu 30 dni kalendarzowych – liczonych od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu.

- WSKAZÓWKI OBLICZENIA  CENY  JEDNOSTKOWEJ ŚWIADCZENIA USŁUG.

Przy ustalaniu ceny jednostkowej za świadczenie usług zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg ( ulic ) powiatowych, wykonawca uwzględnić musi przyjęty przez zamawiającego system prac

- usługi świadczone na telefoniczne wezwanie

- zamawiający nie zapewnia 8 godzinnego nieprzerwanego świadczenia usług, przy jednoczesnym obowiązku ich świadczenia w określonych godzinach.

W cenie jednostkowej – za 1 km przejechany w związku ze świadczeniem usług zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg ( ulic ) wykonawca winien uwzględnić:

( płace kierowcy ( operatora ) wraz z kosztami pochodnymi

( koszty dojazdu kierowcy ( operatora ) z miejsca zamieszkania do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Zamawiający umożliwia garażowanie nośników piaskarek na terenie obwodu Drogowego. W

przypadku dojazdu nośnikiem piaskarki – przejechane kilometry nie mogą być zaliczane do usług  zwalczania śliskości.

( koszty dostosowania środka transportowego do świadczenia usług, a także koszty montażu i

umocowania piaskarki na nośniku.

( koszty zużywanego paliwa przez silnik nośnika i silnik piaskarki., oleju, smarów, ogumienia

( koszty opłat od środków transportowych i ubezpieczenia

( wszelkie inne opłaty i koszty związane z prowadzona działalnością

( koszty oczyszczenia, odnowienia malowania, zakonserwowania mechanizmów piaskarki ( zgodnie z  zapisem w p-cie 3 – SPRZĘT ) oraz zwrotu zamawiającemu po zakończonym sezonie zimowym.

( zysk i ryzyko wykonawcy przy świadczeniu usług zwalczania śliskości zimowej, oraz inne koszty nie wymienione powyżej.

- PRZEPISY  ZWIAZANE.

- Wytyczne zimowego utrzymania dróg Ministra Komunikacji IBD i M.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r ( Dz.U.Nr.98 poz. 602 z późniejszymi zmianami )