Załącznik Nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

| lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 150 mm 538.34 | m2 m2 | 538.340 |  |
| 2 | KNR 0-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 100 mm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 1580.46 | m2 m2 | 1580.460 |  |
| 3 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 201.60 | m2 m2 | 201.600 |  |
| 4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 28.38 | szt. szt. | 28.380 |  |
| 5 | KNR 2-02 1004-10 | Okna plastikowe zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzędowe budownictwa użyteczności publicznej, i oszklone fabrycznie o pow. 2.5-3.0 m2 201.60 współczynnik przenikania okien 1,30 W/(m 2 K) | m2 m2 | 201.600 |  |
| 6 | KNR 2-02 1004-Od | Okna plastikowe zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej, jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o pow. 1.5-2.0 m2 28.38 współczynnik przenikania okien 1,30 W/(m 2 K) | m2 m2 | 28.380 |  |
| 7 | KNR 0-17 2610-05 | Ocieplenie ościeży okien o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 111.22 | m2 m2 | 111.220 |  |
| 8 | KNR 2-02 0506-01 | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej 27.00 | m2 m2 | 27.000 |  |
| 9 | KNR 2-02 1604-03 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 1914.80 | m2 m2 | 1914.800 |  |
| 10 | KNR 0-17 0930-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT -nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 140.56 | m2 m2 | 140.560 |  |
| 11 | KNR 0-17 0930-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral-nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 140.56 | m2 m2 | 140.560 |  |
| 12 | KNR 0-19 0931-04 | Wymiana stolarki drewnianej drzwiowej na aluminiową o pow. do 3.0 m2 1.80 | m2 m2 | 1.800 |  |
| 13 | KNR 0-19 0931-05 b.12 | Wymiana stolarki drewnianej drzwiowej na aluminiową o pow. powyżej 3.0 m2 1.80 | m2 m2 | 7.120 |  |
| 14 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 117.80 | m m | 117.800 |  |
| 15 | KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 117.80 | m m | 117.800 |  |
|  | ¦ |  |  |  |

| 16 | KNR 0-1511 0527-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie ze Styropapy i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa 380 | m2 m2 | 380.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-02 0609-01 | Izolacje cieplna dachu ze Styropapy dwustronnej gr. 15 cm na kleju 380 | m2 m2 | 380.000 |  |
| 18 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 60 | m2 m2 | 60.000 |  |
| 19 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 60 | m m | 60.000 |  |
| 20 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 32 | m m | 32.000 |  |
| 21 |  | Nawiewniki higrosterowane zamontowane na wymienionych oknach przepływ 5-35 m3 / h 94,00 | szt. szt. | 94,00 |  |
| RAZEM brutto |  |

### Słownie: ....................................................................................................................... zł

Koszty pośrednie [Kp] ............ % od (R, S)

Zysk [Z] ............. % od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stawka roboczogodziny .........................

VAT [V] 22% od (i;(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))