PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:    Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Wschodniej

i ul. Kusocińskiego w miejscowości Włoszczowa

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG (KOD CPV 45200000-9) |
| 1.1 |  | WYNIESIENIE TARCZY SKRZYŻOWANIA |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119- 01 z.sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.020+0.020 | km km | 0.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.040 |
| 2 d.1.1 | kalk. własna | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na plac ZDP Włoszczowa – odl. 1 km 59x1.5 | m2 m2 | 88.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88.500 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 1004- 06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 190 | m2 m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 1004- 07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz. 3 | m2 m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0312- 01, 0312-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6 cm (AC16W) poz. 3 | m2 m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 1004- 06 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej poz. 3 | m2 m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 7 d.1.1 | KNR 2-31 1004- 07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz. 3 | m2 m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 8 d.1.1 | KNR 2-31 0312- 01, 0312-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm (AC11S) poz. 3 | m2 m2 | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 9 d.1.1 | KNR 2-31 1406- 03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 10 d.1.1 | KNR 2-31 1406- 04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 1.2 |  | Oznakowanie |  |  |  |
| 11 d.1.2 | kalk. własna | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe chemoutwardzalne (kolor czerwony) 180 | m2 ozn. m2 ozn. | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 12 d.1.2 | KNR 2-31 0702- 02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 d.1.2 | KNR 2-31 0703- 01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych: zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 12 | szt. szt. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 14 d.1.2 | kalk. własna | Przeniesienie ist. znaku A-7 wraz z tabliczką T-1 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.1.2 | KNR 2-31 0706- 02 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 20.81 (P-4) 5.40 (P-12) | m2 m2 m2 | 20.810 5.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.210 |
| 16 d.1.2 | KNR 2-31 0706- 03 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 2.37 (P-1e) 4.88 (P-14) 6.52 (P-25) | m2 m2 m2 m2 | 2.370 4.880 6.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.770 |
| 17 d.1.2 | KNR 2-31 0706- 06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 48 (P-10) | m2 m2 | 48.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48.000 |