Numer ogłoszenia: 312046 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306828 - 2014 data 15.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 41 39 44 993, fax. 41 39 44 993.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, obejmująca : Demontaż kostki brukowej na fragmencie objętym przebudową, Demontaż istniejących schodów zewnętrznych i pochylni, Odkopanie całej ściany i ławy fundamentowej elewacji południowej przyległej do terenu inwestycji (wg Zaleceń projektu konstrukcyjnego), Podkucie istniejącej na ścianie fundamentowej odsadzki wg wskazań projektu, Oczyszczenie, osuszenie i w razie konieczności odgrzybienie odkopanej ściany fundamentowej, Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej na odkopanej ścianie fundamentowej i fundamencie, Przygotowanie utwardzenia powierzchni gruntu w celu posadowienia platformy wiatrołapu (wg zaleceń projektu konstrukcyjnego), Wyburzeniu ścian podokiennych w dwóch otworach okiennych i rozkuciu otworu drzwiowego celem jego poszerzenia, Wykonanie nowych otworów drzwiowych i nadproży w istniejącej ścianie wewnętrznej prowadzących na boczną klatkę schodową wg wskazań projektu, Zamurowanie okienka w piwnicy i doprowadzenie ściany po zamurowaniu do stanu jak ściany pozostałe, Skucie istniejącego gzymsu na szerokości platformy, Wykonanie docieplenia odcinków ściany, do której będzie przyległa platforma, Montaż wiatrołapów zewnętrznego i wewnętrznego, Wykonanie docieplenia ściany wewnętrznej w budynku położonej w przestrzeni projektowanego wewnętrznego wiatrołapu i obłożenie go płytami gipsu kartonowego, Naprawa ubytków i uzupełnienie tynków na istniejących ścianach i posadzkach, Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej wg wskazań projektu , Wykonanie instalacji elektrycznej, Montaż platformy zewnętrznej, posiadającą parametry: - udźwig - do 400 kg/4osoby - prędkość pionowa - 0,15 m/s - typ napędu - śrubowy, - wysokość podnoszenia - ok. 9m. - szyb 1500x 1760 mm, przeszklenie 2 ściany, wykonane z hartowanego szkła w ramach, profile z anodowanego aluminium, dach indywidualny o kącie nachylenia połaci 3 % spadku, z wentylacją. Dopuszcza się zmianę konstrukcji nośnej szybu z aluminiowej na konstrukcję stalową zabezpieczoną antykorozyjnie pod warunkiem, że będzie ona elementem składowym całego urządzenia i będzie objęta gwarancją jako całość z dostarczonym podnośnikiem. - platforma - wymiary 1100x1630 mm. Lakierowana proszkowo na kolor aluminium RAL 7037. Panel sterowniczy podświetlany, platforma wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe , kable mrozoodporne , łączność GSM , - usytuowania drzwi, przejazd kątowy, - drzwi przystankowe kondygnacyjne ciepłe z anodowanego aluminium przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym, laminowanym (np. typu AL3), uchylne, jednoskrzydłowe, światło przejścia min. 1050x2000 mm, - wszystkie drzwi otwierane automatycznie, - zasilanie 4000 Vac 3-fazy 50/60 Hz 16A / falownik - ilość przystanków - 4, - opuszczenie awaryjne ( w przypadku zaniku napięcia) - elektryczny zjazd awaryjny - dyspozycja platformy, na platformie i na przystankach trzymać przyciśnięty przycisk, - wyposażenie - sufit wewnętrzny z oświetleniem automatycznym LED. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także technologią wskazaną przez producenta materiałów. Uwaga: W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jedynie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. innych/ równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważy w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający wymaga wskazania (udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego produkty są nie gorsze od produktów wymaganych przez zamawiającego. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego..

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w związku z montażem platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, obejmująca : Demontaż kostki brukowej na fragmencie objętym przebudową, Demontaż istniejących schodów zewnętrznych i pochylni, Odkopanie całej ściany i ławy fundamentowej elewacji południowej przyległej do terenu inwestycji (wg Zaleceń projektu konstrukcyjnego), Podkucie istniejącej na ścianie fundamentowej odsadzki wg wskazań projektu, Oczyszczenie, osuszenie i w razie konieczności odgrzybienie odkopanej ściany fundamentowej, Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej na odkopanej ścianie fundamentowej i fundamencie, Przygotowanie utwardzenia powierzchni gruntu w celu posadowienia platformy wiatrołapu (wg zaleceń projektu konstrukcyjnego), Wyburzeniu ścian podokiennych w dwóch otworach okiennych i rozkuciu otworu drzwiowego celem jego poszerzenia, Wykonanie nowych otworów drzwiowych i nadproży w istniejącej ścianie wewnętrznej prowadzących na boczną klatkę schodową wg wskazań projektu, Zamurowanie okienka w piwnicy i doprowadzenie ściany po zamurowaniu do stanu jak ściany pozostałe, Skucie istniejącego gzymsu na szerokości platformy, Wykonanie docieplenia odcinków ściany, do której będzie przyległa platforma, Montaż wiatrołapów zewnętrznego i wewnętrznego, Wykonanie docieplenia ściany wewnętrznej w budynku położonej w przestrzeni projektowanego wewnętrznego wiatrołapu i obłożenie go płytami gipsu kartonowego, Naprawa ubytków i uzupełnienie tynków na istniejących ścianach i posadzkach, Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej wg wskazań projektu , Wykonanie instalacji elektrycznej, Montaż platformy zewnętrznej, posiadającą parametry: - udźwig - do 400 kg/4osoby - prędkość pionowa - 0,15 m/s - typ napędu - śrubowy, - wysokość podnoszenia - ok. 9m. - szyb 1500x 1760 mm, przeszklenie 2 ściany, wykonane z hartowanego szkła w ramach, profile z anodowanego aluminium, dach indywidualny o kącie nachylenia połaci 3 % spadku, z wentylacją. Dopuszcza się zmianę konstrukcji nośnej szybu z aluminiowej na konstrukcję stalową zabezpieczoną antykorozyjnie pod warunkiem, że będzie ona elementem składowym całego urządzenia i będzie objęta gwarancją jako całość z dostarczonym podnośnikiem. - platforma - wymiary 1100x1630 mm. Lakierowana proszkowo na kolor aluminium RAL 7037. Panel sterowniczy podświetlany, platforma wyposażona w listwy przeciwzakleszczeniowe , kable mrozoodporne , łączność GSM , - usytuowania drzwi, przejazd kątowy, - drzwi przystankowe kondygnacyjne ciepłe z anodowanego aluminium przeszklone szkłem bezpiecznym, hartowanym, laminowanym (np. typu AL3), uchylne, jednoskrzydłowe, światło przejścia min. 1050x2000 mm - 1szt., 900x2000 mm - 3szt., - wszystkie drzwi otwierane automatycznie, - zasilanie 4000 Vac 3-fazy 50/60 Hz 16A / falownik - ilość przystanków - 4, - opuszczenie awaryjne ( w przypadku zaniku napięcia) - elektryczny zjazd awaryjny - dyspozycja platformy, na platformie i na przystankach trzymać przyciśnięty przycisk, - wyposażenie - sufit wewnętrzny z oświetleniem automatycznym LED. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także technologią wskazaną przez producenta materiałów. Uwaga: W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jedynie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. innych/ równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważy w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający wymaga wskazania (udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego produkty są nie gorsze od produktów wymaganych przez zamawiającego. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego...