Znak: AG.342.3.2014.I                                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – III etap wraz z modernizacją przewodów kominowych”

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian budynku Starostwa Powiatowego wraz z modernizacją przewodów kominowych w budynku , przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne, zeskrobanie i zmycie – ściany,

- Rozebranie płyt balkonowych kamiennych - skucie istniejącego gzymsu pośredniego wraz z demontażem obróbki,

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym,

- Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża,

- Skucie i przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. III na ścianach, loggiach i balkonach,

- Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym,

- Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych,

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (8cm) metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - wraz z kołkowaniem,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  Uwaga: tynk akrylowy baranek w kolorze pastelowym wskazanym przez Inwestora,

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  Uwaga: tynk żywiczny w kolorze wskazanym przez Inwestora,

- Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku – PCV,

- Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - otwory dla udrożnienia kanałów oraz dla modernizacji wentylacji,

- Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości do 30 cm zamurowanie otworów,

- Udrożnienie przewodów wentylacyjnych (gniazda ptaków),

- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie - obrobienie wcześniej wykonanych otworów oraz odtworzenie tynku po zamurowaniach,

- Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - wyprowadzenie 3 kanałów wentylacyjnych zakończonych na strychu ponad połać dachową wraz z obróbką i zakończeniem nasadą wentylacyjna oraz montaż 2 nasad na kominie w obrębie klatki schodowej,

- Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - okucie boków i czap kominowych z uwzględnieniem otworów wentylacyjnych. Blacha stalowa ocynkowana i dodatkowo pomalowana fabrycznie na kolor ciemnobrązowy,

- Zamontowanie siatek ochronnych na każdym otworze wentylacyjnym. Uwaga do kalkulacji wliczono również zabezpieczenie 5 otworów o średnicy fi60cm nad salą konferencyjną Starostwa. Użyć siatki stalowej ocynkowanej zabezpieczonej farbą (lub ze stali nierdzewnej) o oczku maksymalnie 10x10mm,

Przewidywany zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku przeznaczonego do remontu i jego otoczenia.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Zenon Kułaga - tel. (41) 39 44 977.