KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:    Budowa ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 0247T

w miejscowości Łachów

| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km | 0.5 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 1 d.1 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm na wjeździe | m2 | 20 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY |
| 2 d.2 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni i chodnikach w gruncie kat. III głębokości śr. 25 cm z wywiezieniem ziemi na odległość do 3 km, część ziemi 40 m3 pozostawić na budowie na wykonanie nasypu | m3 | 275 |  |  |
| 3 d.2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1020 |  |  |
| 4 d.2 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grub. po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1020 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY |  |
| 3 | ROBOTY BITUMICZNE |
| 5 d.3 | Skropienie bitumem nawierzchni drogowej | m2 | 1020 |  |  |
| 6 d.3 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 928 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY BITUMICZNE |  |
| 4 | POBOCZA I WJAZDY |  |  |  |  |
| 7 d.4 | Utwardzenie poboczy z tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm, grub. warstwy po zagęszcz. 7 cm | m2 | 551 |  |  |
| Razem dział: POBOCZA I WJAZDY |  |
| 5 | PRZEPUSTY |  |  |  |  |
| 8 d.5 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych na ławie fundamentowej tłuczniowej gr 20 cm, z rur betonowych zbrojonych śr. 600 mm wraz z wykonaniem zasypki ziemią z wykopów gr. 40 cm z mechanicznym zagęszczeniem | m | 3 |  |  |
| Razem dział: PRZEPUSTY |  |
| 6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I NAPRAWCZE |  |  |  |  |
| 9 d.6 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 2 |  |  |
| 10 d.6 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 10 |  |  |
| 11 d.6 | Regulacja pionowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej | szt | 1 |  |  |
| 12 d.6 | Wykonanie nasypu ziemią z wykopów | m3 | 40 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I NAPRAWCZE |  |
| Wartość kosztorysowa bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |