Rozdział IV

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania zakontraktowanym sprzętem na terenie całego Powiatu Włoszczowskiego.

- AKCJA CZYNNA – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, polegające na pracy sprzętu przy załadunku i rozładunku materiałów (sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna) oraz pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu. Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg dyspozycji do załadunku sprzętu lub jego wyjazdu do pracy bezpośrednio na drodze, natomiast kończy się w chwili zakończenia załadunku (ładowarka) lub powrotu do jednostki zamawiającego dysponującej sprzętem (pługo-piaskarka) i zgłoszenia dyżurnemu o wykonaniu zleconego zadania.

W przypadku równiarki czas akcji liczy się od chwili rozpoczęcia pracy na drodze do czasu jej zakończenia.

- AKCJA BIERNA – świadczenie usług, polegające na pozostawaniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia „akcji czynnej” do chwili odwołania „akcji biernej”.

Zamawiający ustanawia ryczałt za pracę bierną pługo-piaskarki i środka załadunkowego w kwocie 12,96 zł/h brutto.

- ŚWIADCZENIE USŁUG

  - Usługi odbywają się według dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 h dla wszystkich jednostek sprzętowych;

  - Wykonawca podstawia sprzęt do pracy całkowicie sprawny technicznie i zaopatrzony w konieczną ilość paliwa;

  - Wykonawca zapewnia całodobową obsługę sprzętu przez odpowiednią ilość zmian operatorów i kierowców posiadających łączność telefoniczną;

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia na własny koszt nośnika piaskarek w lampę błyskową sygnalizacyjną, niezależnie od lampy błyskowej zamontowanej na piaskarce;

  - Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub powierzonym przez Zamawiającego. Tylko w przypadku poważnej awarii nośnika Wykonawca ma prawo wynajęcia nośnika obcego na czas awarii;

  - W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać świadczenie usług na czas nieokreślony.

- PRZEKAZANIE SPRZĘTU

  - Zamawiający powierza Wykonawcy sprzęt sprawny technicznie i zakonserwowany – nieodpłatnie;

  - Wykonawca podstawia nośnik, którego konstrukcja pozwala na montaż posiadanego przez Zamawiającego sprzętu. W przypadku potrzeby przystosowania czołownicy do sprzętu oferowanego, koszty ponosi Wykonawca;

  - Po zakończeniu okresu świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca zdaje w ustalonym terminie sprzęt sprawny technicznie, odnowiony i zakonserwowany.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFEROWANEGO SPRZĘTU

  - Proponowany sprzęt winien posiadać pełną sprawność techniczną i estetyczny wygląd

  - Sprzęt powinien posiadać na kabinie kierowcy sprawną lampę sygnalizacyjną koloru żółtego tzw. kogut;

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

  - Wykonawca ma obowiązek uzyskania potwierdzenia przeszkolenia swoich pracowników w zakresie zasad prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Szkolenie organizuje Zamawiający, a o jego terminie poinformuje Wykonawców telefonicznie.

  - Wykonawca będzie świadczył usługi sprzętem sprawnym technicznie i w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności osób trzecich oraz za bezpieczeństwo pracujących ludzi i użytkowników dróg.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia powierzonego sprzętu przed kradzieżą lub zniszczeniem w miejscu garażowania;

  - Powierzony sprzęt (pług, piaskarka) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wyremontowany, sprawny, zakonserwowany, pomalowany nie później niż 4 tygodni od zakończenia terminu umownego świadczonych usług.

  - W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zawartego w 6.4 Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy powierzonego sprzętu (należność zostanie potrącona z faktury za świadczone usługi);

  - W przypadku poważnej awarii wypożyczonego sprzętu bez winy Wykonawcy strony sporządzają protokół awarii określając sposób i termin jej usunięcia, źródło finansowania lub podejmą decyzję o wymianie sprzętu. Koszty całego elementu (zespołu) obciążają Zamawiającego, koszty naprawy – Wykonawcę;

  - Zdanie i odbiór sprzętu następuje na podstawie protokołu zwrotu i przekazania;

  - Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy użytkownikom dróg, którzy uczestniczą w kolizji drogowej zaistniałej na drogach administrowanych przez zarządcę drogi.

- WARUNKI TECHNICZNE DLA ROBÓT PROWADZONYCH PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

Po wezwaniu przez Zamawiającego kierowca pojazdu samochodowego lub sprzętu zgłasza się bezpośrednio do dyżurnego Obwodu Drogowego i wykonuje ściśle powierzone mu zadania. Zadania te dotyczą w szczególności:

- ODŚNIEŻANIA:

  - Systemem patrolowym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg i usuwaniu na bieżąco z pasów ruchu gromadzącego się w czasie opadu śniegu tak, aby nie dopuścić do powstania przerw i utrudnień w ruchu.

  - Systemem patrolowo-interwencyjnym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg oraz interwencyjnym ich odśnieżaniu.

  - Systemem interwencyjnym polegającym na usuwaniu z pasów ruchu warstwy śniegu lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych.

  - Uzupełniającego polegającego na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi. Następuje ono po oczyszczeniu pasów ruchu ze śniegu.

- ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI:

- Systemem patrolowym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg i posypywaniu ich środkami chemicznymi lub ich mieszaninami z materiałami uszorstniającymi w miejscach niebezpiecznych jak zakręty, skrzyżowania, miejsca przystankowe, wzniesienia. Zamawiający może podjąć decyzję o ciągłym posypywaniu wybranych odcinków dróg, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę.

- Systemem patrolowo-interwencyjnym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg oraz interwencyjnym usuwaniu gołoledzi środkami chemicznymi lub ich mieszaninami z materiałami uszorstniającymi w miejscach niebezpiecznych jak zakręty, skrzyżowania, miejsca przystankowe, wzniesienia. Zamawiający może podjąć decyzję o ciągłym posypywaniu wybranych odcinków dróg, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę.

- Systemem interwencyjnym polegającym na posypywaniu miejsc decydujących o możliwości ruchu wskazanych przez dyżurnego Obwodu Drogowego mieszaninami środków chemicznych z materiałami uszorstniającymi.

Kierowca zobowiązany jest do informowania po przyjeździe na Obwód Drogowy o sytuacji na drogach lub innych zaistniałych zdarzeniach.

#### PRACA ŁADOWARKI

- Załadunek materiałów na piaskarki w sposób wykluczający uszkodzenie mechaniczne piaskarki.

- Prace porządkowe w obrębie składu materiałów według ustaleń kierownictwa OD.

- Wykonywanie mieszanek piaskowo-solnych w proporcji ustalonej przez kierownika Obwodu Drogowego.

- Interwencyjne odśnieżanie odcinków dróg wskazanych przez dyżurnego Obwodu Drogowego.

#### WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Odbiorowi podlega odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Odbioru robót dokonuje upoważniony pracownik Zarządu Dróg Powiatowych oceniając spełnienie następujących warunków:

- PRZY ODŚNIEŻANIU:

  - W SYSTEMIE PATROLOWYM po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu; pobocza odśnieżone.

  - W SYSTEMIE PATROLOWO – INTERWENCYJNYM po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa śniegu o grubości do 8 cm; pobocza odśnieżone.

  - W SYSTEMIE INTERWENCYJNYM po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa śniegu umożliwiająca przejazd tylko niektórym typom pojazdów (np. samochody ciężarowe, autobusy ).

  - UZUPEŁNIAJĄCYM – na poboczu może zalegać warstwa śniegu.

- PRZY ZWALCZANIU ŚLISKOŚCI:

- W SYSTEMACH: PATROLOWYM, PATROLOWO – INTERWENCYJNYM I INTERWENCYJNYM za piaskarką pozostaje widoczny na szerokości pasa ruchu ślad rozsypanych środków chemicznych lub ich mieszanin z materiałami uszorstniającymi w ilościach wynikających z „ Warunków technicznych dla robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg”.

- ROZLICZENIE USŁUG

- Rozliczenie potwierdzonych usług następuje fakturami wystawionymi na dzień: 15 i 30 każdego miesiąca.

- Termin zapłaty należności ustala się zgodnie z terminem zaproponowanym przez wykonawcę w formularzu „Oferta”, ale nie później niż do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

- Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny i wg zasad (wzoru) ustalonych przez Zamawiającego.

- Rozliczeniowa karta drogowa powinna być wystawiona wyłącznie za usługi na drogach i ulicach powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania szczegółowego wypełniania kart drogowych (godziny pracy, odcinka drogi, ilości przejechanych kilometrów z wpisem stanu licznika).

      - KONTROLA USŁUG

- Wykonanie i odbiory usług będą się odbywały zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru /WTWiO/. Jeżeli w trakcie usługi zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodne z WTWiO  to:

- nie potwierdzi usługi od początku dyspozycji,

b.  będzie naliczał kary jak za nie podstawienie sprzętu.

- zrezygnuje natychmiast z usług danego Wykonawcy,

Jeśli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na określoną rzecz lub wskazanie producenta, czy dostawcy lub wynika to z podanych w opisie przedmiotu parametrów, zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie rzeczy równoważnych tzn. o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, co najmniej równym parametrom określonym przez zamawiającego.

WYKAZ DRÓG DO ZUD (pługopiaskarki)

Dla zadania nr 1

Gmina Kluczewsko  - wszystkie drogi z wyjątkiem drogi nr 0245T Kluczewsko – Komparzów,

Gmina Włoszczowa – drogi:

- 0249T Motyczno – Międzylesie,

- 0221T Nieznanowice – Rząbiec – Wymysłów.

Gmina Krasocin – drogi:

- 0221T Wymysłów – Ludynia,

- 0256T dr. pow. 0401T Kozia Wieś – gr. gminy Krasocin.

Dla zadania nr 2

Gmina Włoszczowa – drogi:

- 0401T Włoszczowa – Biadaszek,

Gmina Krasocin – drogi:

- 0401T Biadaszek – Zabrody,

- 0257T Żeleźnica – Oleszno,

- 0258T Oleszno – Krasocin,

- 0259T Chotów – Krasocin

- 0266T Rogalów – Karolinów,

- 0267T Brygidów – Stojewsko,

- 0402T Jakubów – Wojciechów.

Dla zadania nr 3

Gmina Włoszczowa – drogi:

- 0245T Kurzelów – Komparzów,

- 0246T Kurzelów – Jeżowice,

- 0248T Gościęcin – Śilpia Mała – gr. powiatu włoszczowskiego.

Gmina Kluczewsko – drogi:

- 0245T Kluczewsko – Kurzelów

Gmina Krasocin – drogi:

- 0260T Nowy Dwór – Ostrów – Czerwonka,

- 0261T Belina – Ostrów – Niwiska,

- 0262T Krasocin – Czostków – Ludynia,

- 0220T Ludynia – gr. pow. włoszczowskiego - Kozłów

- 0263T Lipie – Gruszczyn – Cieśle,

- 0264T Niwiska – Skorków,

- 0265T Mieczyn – Występy,

- 0484T Mieczyn - Gnieździska

Dla zadania nr 4

Gmina Radków – wszystkie drogi,

Gmina Moskorzew – wszystkie drogi,

Gmina Secemin – wszystkie drogi,

Gmina Włoszczowa – drogi:

- ulice powiatowe w mieście Włoszczowa

- 0247T Włoszczowa – Łachów,

- 0214T Rogienice – Ogarka – Przygradów

- 0223T Konieczno – Dołowatka

- 0226T Dąbie – Kossów

- 0227T Włoszczowa – Konieczno – Rogienice – Dąbie

- 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów – Radków

- 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin

- Wymysłów – Czarnca – Kąty – dr. pow. nr 0229T

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zadysponowania wolnego sprzętu na innych trasach niż przyporządkowane w powyższym wykazie.