Włoszczowa, dn. 19.06.2018 r.

GKN.272.6.2018.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosty Włoszczowskiego z dnia 19.06.2018 r.

(zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro realizowane przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami)

- Na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493 ha za wyjątkiem  gruntów wyłączonych ze scalenia tj.: gruntów 
Lasów Państwowych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: 555, 569, 1272 o powierzchni 39,92 ha wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246).

1. 	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU OBJĘTEGO SCALENIEM:

| Gmina | obręb | Ilość działek | Powierzchnia całkowita obrębu ewidencyjnego w ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Secemin | 0002 Bichniów | 1317 | 644,3493 |

2. MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

2.1. Do pozyskania przez wykonawcę:

- dane PZGiK pozyskane w oparciu o zgłoszenie pracy geodezyjnej, w tym   
   operat techniczny z klasyfikacji wyk. 1962 r.,

operaty techniczne (aktualizacja ewidencji gruntów - na podstawie wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów) wykonane w związku z dokonaniem  nowych zalesień  na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich 
- dane, materiały i inne informacje pozyskane w wyniku wykonywanych prac terenowych

Za udostępnienie materiałów PZGiK do niniejszego opracowania (zgodnie z art.40a ust. 2
pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) nie zostanie naliczona opłata.

- CEL OPRACOWANIA

Opracowanie projektów ustalenia klasyfikacji dla działek objętych postępowaniem scaleniowym, dla których należy dokonać nowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych celem wykazania w operacie ewidencyjnym właściwej klasy bonitacyjnej gleb 
i użytków gruntowych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej 
do wprowadzenia wynikających z projektu klasyfikacji zmian w bazach danych składających się na operat ewidencji gruntów i budynków.

- ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WYKONYWANIA PRAC ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1.   Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W ramach czynności wykonawca dokona w pierwszej kolejności weryfikacji wszystkich objętych działek pod kątem zgodności faktycznych, stwierdzonych w terenie użytków gruntowych i klasyfikacji gleboznawczej z danymi aktualnej ewidencji gruntów 
i budynków. Z czynności tych wykonawca sporządzi mapę wywiadu zawierającą poczynione w tym zakresie ustalenia.

Dla działek, lub ich części, w których obszarze wykonawca stwierdzi rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujawnionym w operacie ewidencyjnym dokona on czynności  opisanych w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246):

-	analizy niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
	i kartograficzny

-	przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych w terenie

-	sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji

W zakresie przeprowadzanych czynności wykonawca dokona zawiadomienia stron postępowania o terminie przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych 
w terenie. Zawiadomień należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W trakcie wykonywania prac klasyfikacyjnych klasyfikator dokonana: sporządzenia opisu fizjograficznego, ustali zasięg gruntów podlegających klasyfikacji, dokona badania profili glebowych, ustali typ siedliskowy lasu, zaliczy grunt do odpowiedniej klasy bonitacyjnej, typu i rodzaju gleby oraz określi zasięg konturów typów gleb i klas bonitacyjnych, określi rodzaj użytku gruntowego. 
Z czynności terenowych sporządzi protokół. Prace należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W wyniku wykonanych czynności wykonawca opracuje projekt ustalenia klasyfikacji zawierający dokumenty wyszczególnione i opisane w powyższym rozporządzeniu w tym mapy klasyfikacji i protokoły dotyczące wykonanych czynności i ustaleń.

Dla każdej działki lub nieruchomości (grupy działek z jednego obrębu ewidencyjnego, należące do tego samego podmiotu ewidencyjnego) należy sporządzić oddzielny projekt ustalenia klasyfikacji. Mapa klasyfikacji (wygenerowana oddzielnie dla każdej działki lub nieruchomości) oraz protokoły z czynności klasyfikacyjnych powinny być opatrzone odpowiednim numerem kancelaryjnym postępowania o przeprowadzeniu klasyfikacji, nadanym przez zamawiającego oddzielnie dla każdego projektu/postępowania.

4.2.Czynności związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie opracowanego projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na podstawie dokonanych czynności klasyfikacyjnych i ich wyników wykonawca opracuje odpowiednie wykazy zmian danych ewidencyjnych, niezbędne do ujawnienia stwierdzonych zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Wykazy zmian danych ewidencyjnych należy opracować zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oddzielnie dla każdej działki lub nieruchomości.

Na potrzeby aktualizacji części kartograficznej operatu ewidencyjnego wykonawca przekaże opracowane obiekty – działki z zawartymi w ich obszarze konturami klas bonitacyjnych 
i konturów użytków gruntowych – w formie cyfrowych baz danych zawierających wyżej wspomniane, topologicznie poprawne, powierzchniowe obiekty wykazane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
z 29 marca 2001 r. (j.t. Dz.U.2016.1034) -  (poligon z enklawami, obszar spójny ograniczony zbiorem łamanych zamkniętych). Kontury klas gleboznawczych oraz użytków gruntowych należy wykazać w jednej bazie obiektów powierzchniowych jako kontury klasoużytków. Numery i oznaczenia konturów klas bonitacyjnych należy pozyskać z projektu ustalenia klasyfikacji. Numery klasoużytków powinny wynikać z numeru klasy bonitacyjnej, 
a w przypadku braku unikalności oznaczenia, unikalny numer konturu nada wykonawca. 
W przypadku wykazywania oznaczeń i numerów klasoużytków nie podlegających aktualizacji i pozostających w obrębie aktualizowanej działki bez zmian, numery konturów należy przyjąć z operatu ewidencyjnego, zachowując ich unikalność poprzez ewentualne dodanie dodatkowej cyfry, cyfr na końcu istniejącego numeru konturu. Identyfikatory działek należy przyjąć z operatu ewidencyjnego. Przy nadawaniu numerów i identyfikatorów należy zachować zasady wynikające z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Granice działek należy przyjąć w oparciu o dane części kartograficznej operatu ewidencyjnego prowadzonej w postaci bazy działek. W utworzonej 
i przekazywanej do PZGiK roboczej bazie działek powstałej w wyniku wykonywanego opracowania wykonawca wykaże i pozostawi niezmienne atrybuty punktów granicznych pozyskane z PZGiK. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zmiany współrzędnych powyższych punktów.

W przypadku gdy mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci rastrowej wykonawca pozyska granice działki do opracowania i utworzenia bazy roboczej w drodze digitalizacji istniejących map rastrowych. Wykonawca nada pozyskiwanym punktom numery/identyfikatory po otrzymaniu ich listy od zamawiającego oraz atrybuty opisowe (ZRD, BPP, STB, RZG) zgodne z faktycznym sposobem pozyskiwania informacji o tych punktach oraz ich funkcją i stanem faktycznym.

W przypadku utworzenia bazy roboczej w drodze digitalizacji (brak bazy działek w PZGiK) granice konturów klas bonitacyjnych, użytków gruntowych i klasoużytków należy pozyskać w oparciu o dane z pomiarów terenowych, zdigitalizowane granice działek oraz w wyniku digitalizacji granic konturów w obszarze działek, które to obszary nie podlegały aktualizacji klasyfikacji bonitacyjnej. Granice konturów/klasoużytków powinny tworzyć poprawne topologiczne, zamknięte figury powierzchniowe. Granice i oznaczenia konturów klas gleboznawczych i użytków gruntowych należy wykazać w obszarze całych działek wyselekcjonowanych do opracowania.

W zakresie aktualizowanych działek, dla których prowadzona jest numeryczna baza klasoużytków ich granice do bazy roboczej należy pozyskać z powyższej bazy, a następnie zaktualizować w oparciu o wyniki pomiarów terenowych związanych z czynnościami aktualizacyjnymi w zakresie klasyfikacji bonitacyjnej. Celem wykazania w obszarze aktualizowanej działki zamkniętych figur powierzchniowych odpowiadających poszczególnym klasoużytkom, należy wykazać ich nowe granice po obrysie granic działki ewidencyjnej. Tak powstałym w bazie roboczej nowym klasoużytkom należy nadać numer wynikający z operatu klasyfikacyjnego lub projektu ustalenia klasyfikacji rozróżniony poprzez dodanie kolejnej cyfry w numerze klasoużytku. Tym samym w miejscach przecięć granic konturów z granicami działki należy utworzyć dodatkowe punkty załamania konturów. Numery punktów załamań konturów powinny być zgodne z odpowiednimi numerami wykazanymi w operacie ewidencyjnym. W przypadku braku punktów w bazie wykonawca nada identyfikatory punktów wybrane z listy przekazanej przez zamawiającego.

Informacje wynikające z opracowanych wykazów zmian danych ewidencyjnych i baz roboczych powinny być zgodne z ustaleniami wynikającymi z projektu ustalenia klasyfikacji po ewentualnym uwzględnieniu zastrzeżeń do tego projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wykazaniu informacji o klasach bonitacyjnych i rodzajach użytków gruntowych pomiędzy częścią opisową a graficzną ewidencji gruntów, Wykonawca ustali 
na podstawie dokumentów PZGiK, w konsultacji z Zamawiającym właściwe dane i dokona 
w oparciu o powyższe aktualizacji danych ewidencyjnych wykazując prawidłowe informacje w opracowanych dokumentach, plikach i zbiorach wynikowych.

4.3.    Ogólne zasady wykonywania zlecenia

Zamawiający przekaże wykonawcy wzór zawiadomienia o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów. Wykonawca po ustaleniu miejsca 
i terminu rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie oraz uzupełnieniu wzoru zawiadomienia odpowiednimi danymi, określonymi przepisami rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w tym adresowymi) przekaże wydrukowane egzemplarze zamawiającemu celem potwierdzenia ich przez organ prowadzący postępowanie. Wykonawca doręczy powyższe zawiadomienia stronom postępowania za pośrednictwem poczty lub osobiście  (koszt przesyłek pocztowych należy uwzględnić w cenie oferty).

Z dokonanych czynności doręczenia wykonawca przekaże zamawiającemu dowody/potwierdzenia prawidłowego zawiadomienia stron. Prawidłowość zawiadomienia należy do obowiązków wykonawcy i jest warunkiem prawidłowości wykonania zamówienia.

Wykonawca dokona także wywieszenia opracowanego przez zamawiającego w formie obwieszczenia zawiadomienia o przeprowadzonych czynnościach klasyfikacyjnych 
na tablicach informacyjnych sołectwa, do którego należą działki objęte opracowaniem. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć potwierdzenie wywieszenia obwieszczenia

na powyższych tablicach w postaci wykazującej to adnotacji, złożonej przez właściwego miejscowo sołtysa. Obwieszczenia zawiadamiającego o dokonywanych czynnościach klasyfikacyjnych w urzędzie gminy i starostwie dokona zamawiający. 
W zakresie zawiadamiania stron należy stosować przepisy szczególne rozporządzenia 
w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W ustalonych przez wykonawcę terminach czynności klasyfikacyjnych w terenie  dokonana upoważniony przez zamawiającego, a wskazany i działający na zlecenie wykonawcy klasyfikator, spełniający określone w niniejszym zamówieniu wymagania. Niezbędne do wystawienia upoważnienia dane klasyfikatora wykonawca przekaże zamawiającemu przed dokonaniem zawiadomienia o przeprowadzanych czynnościach klasyfikacyjnych.

Po dokonaniu czynności klasyfikacyjnych w terenie i opracowaniu projektu ustalenia klasyfikacji, wykonawca przekaże go zamawiającemu.

Projekt należy przekazać zamawiającemu do wglądu, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Do projektu należy załączyć opracowane wykazy zmian danych ewidencyjnych.
Po protokolarnym przekazaniu zamawiającemu wyżej opisanej, kompletnej dla całego zlecenia dokumentacji oraz po akceptacji przekazanego projektu ustalenia klasyfikacji przez zamawiającego, wykonawca w oparciu o wcześniej przygotowany przez zamawiającego wzór, w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, dokona zawiadomienia storn postępowania o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji.

Przedstawiciel wykonawcy będzie brał udział przy wyłożeniu projektu klasyfikacji. Niezwłocznie po zakończeniu wyłożenia wykonawca ustosunkuje się pisemnie do złożonych do projektu klasyfikacji zastrzeżeń. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych prac terenowych, obliczeniowych czy innych czynności edycyjno/redakcyjnych zawiązanych 
z uwzględnieniem zastrzeżeń złożonych do projektu zakończenie wykonania zlecenia uwarunkowane jest zakończeniem tych prac. Po dokonaniu wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji i po uwzględnieniu w opracowaniu lub ustosunkowaniu się do złożonych zastrzeżeń wykonawca będzie mógł przystąpić do przekazania opracowania zamawiającemu.

Za zakończenie i termin zakończenia wykonywania zlecenia uznana będzie data zakończenia czynności Wykonawcy  związanych z rozpatrzeniem zastrzeżeń do projektu klasyfikacji oraz przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji opisanej w pkt 5. niniejszego zapytania ofertowego.

5. ZASADY PRZEKAZYWANIA, FORMAT I ZAKRES DOKUMENTACJI   
       PRZEZNACZONEJ DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Wyniki pracy geodezyjnej oraz prac klasyfikacyjnych wykonawca przekaże 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci jednego operatu technicznego. W operacie technicznym znajdą się wyniki czynności klasyfikacyjnych (opisanych w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów) oraz oryginały dokumentów powstałych przy opracowywaniu projekt ustalenia klasyfikacji, za wyjątkiem protokołu z czynności klasyfikacyjnych (należy dołączyć uwierzytelnioną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię tego dokumentu). Do operatów technicznych należy włączyć także istotne dla opracowania dokumenty wyjściowe, wydane do opracowania z PZGiK. Dokumenty, informacje, szkice, dzienniki pomiarowe, raporty obliczeń, wykazy współrzędnych i inne materiały powinny być wewnątrz operatu segregowane z podziałem na odrębne części skompletowane do poszczególnych działek ewidencyjnych lub nieruchomości poddanych opracowaniu. W części operatu dotyczącej działki ewidencyjnej powinny się znaleźć zgrupowane wszystkie dokumenty jej dotyczące z zakresu czynności klasyfikacyjnych, w tym mapa klasyfikacji, a także dotyczące pomiarów wykonywanych 
w obszarze działki, raportów obliczeń dotyczących pól powierzchni działki. Do operatu technicznego należy dołączyć w postaci autoryzowanych przez wykonawcę wydruków opracowane w wyniku zlecenia wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczące opracowywanych działek oraz pliki z założonymi bazami roboczymi. Wykazy zmian danych ewidencyjnych powinny być opracowane oddzielnie dla każdej działki ewidencyjnej lub nieruchomości i umieszczone w części operatu dotyczącej tej działki lub nieruchomości.

Dopuszcza się aby dane pozyskane z PZGiK zbroszurowane były w operacie oddzielnie, niezależnie od podziału na części odpowiadające poszczególnym działkom.

Dane opracowanych baz roboczych należy przekazać do PZGiK w postaci opracowanej 
w formacie EWMAPY lub w postaci wyeksportowanej do plików komputerowych 
w formatach określonych przez wyżej wspomniane rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572) - (GML)

Wykonawca dokona aktualizacji istniejącej i prowadzonej w systemie EWMAPA bazy danych konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, poprzez wprowadzenie zmian wynikających z projektu klasyfikacji, po uwzględnieniu ewentualnych zastrzeżeń. Zaktualizowane obiekty powinny spełniać wyżej opisane kryteria topologiczne oraz wymogi dotyczące numeracji punktów i oznaczeń konturów klasyfikacyjnych.

Dla celów postępowania administracyjnego wykonawca przekaże zbroszurowane oddzielnie dla każdej działki lub nieruchomości projekty ustalenia klasyfikacji zawierające protokół z czynności klasyfikacyjny, mapę klasyfikacji, a ponadto wykazy zmian danych ewidencyjnych. Do broszury, luzem, dołączone zostaną kolejne egzemplarze mapy klasyfikacji w ilości odpowiadającej co najmniej ilości stron postępowania.

6.     OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

6.1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. tekst 
        Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

6.2. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 
         z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

6.3.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
        w sprawie ewidencji gruntów  i budynków (tekst jedn. z 2016 r. poz. Nr 1034 z późn.  
        zm.).

6.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 	 klasyfikacji gruntów  (Dz.U. 2012, poz. 1246)

6.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
       w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 	sytuacyjnych
       i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do
       państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 
       z późń zm.)

6.6. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.
        w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015, 
        poz. 2028).

Pozostałe zasady i warunki opracowania zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

II. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.11.2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu  jakie musi spełniać Wykonawca i wymagane oświadczenia, dokumenty:

Do realizacji zamówienia Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę 
i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: 
1. Oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz:

-  w zakresie czynności geodezyjnych: Wykonawca wykaże, że wykonał przynajmniej trzy prace geodezyjne z zakresu aktualizacji lub modernizacji ewidencji gruntów. 
Do wykazu wykonanych prac wykonawca dołączy listę tych prac, zawierającą informację 
o asortymencie tych prac, zamawiającym, zakresie ilościowym opracowania, adresie opracowywanego obiektu.

Wykonawca wykaże się posiadaniem uprawnień zawodowych z zakresu 1 lub 2, lub wskaże osobę, która takie uprawnienia posiada i będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia.

- w zakresie czynności klasyfikacji gleboznawczej gruntów: W zakresie czynności klasyfikacji gleboznawczej gruntów: Wykonawca wskaże osobę, która będzie pełnić funkcję klasyfikatora, upoważnioną następnie przez prowadzącego postępowanie klasyfikacyjne do wykonania czynności klasyfikacyjnych.

Celem spełnienia warunków przystąpienia wykonawcy do postępowania osoba ta musi wykazać się umiejętnością wykonywania czynności klasyfikacyjnych poprzez dostarczenie dokumentów od Organów prowadzących gleboznawczą klasyfikacje gruntów upoważniających uprzednio klasyfikatora do wykonania czynności klasyfikacji gleboznawczej gruntów, wskazujących, że osoby te dokonały należycie czynności klasyfikacji gruntów na podstawie przynajmniej trzech odrębnych upoważnień lub dla trzech odrębnych postępowań administracyjnych, oraz poświadczenia zamawiających ich należytego  wykonania.

2. Oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia a w razie wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

3. Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania.

4. Do oferty należy załączyć informacje z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji 
      i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającą prowadzenie działalności 
     gospodarczej

IV.   Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium czyli najniższą ceną brutto -  Cena - 100% za wykonanie całości zamówienia.

Kryterium nie podlega zmianie w toku niniejszego postępowania.

V. Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

2. Oferta z załącznikami winna zawierać:

A. nazwisko, imię lub nazwę wykonawcy i adres

B. nazwę przedmiotu zamówienia

C. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

………złotych netto (słownie:…………………………………)

……… złotych brutto (słownie: …………………………………)

Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące

mieć wpływ na cenę, (cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane 
z  wykonaniem zamówienia).
     D. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. III

3. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  wykonawcy.

4.  Ofertę z załącznikiem należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:
 „OFERTA na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej dla obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin, powiat włoszczowski objętego postępowaniem scaleniowym” z dopiskiem 
nie otwierać przed godz. 11.00 dn. 29.06.2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe 
we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29 – 100 Włoszczowa lub składać w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego pok. 100 (parter).

5.   Termin składania ofert – do dnia 29.06.2018 r. do godz. 11.00.

VI. Otwarcie ofert – nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 223, I piętro w dniu 
      29.06.2018 r. o godz. 11.10.

VII.  Osoba do kontaktu: Danuta Kwiecień , Beata Krzyżanowska, pok. 203, I piętro   
        Starostwa Powiatowego  tel. 504753036.

Załączniki:

- Projekt umowy - Załącznik Nr 1

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

(-) mgr Jerzy Suliga

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
				Starosty Włoszczowskiego 
   				Znak: GKN.272.6.2018.BG z dn. 19.06.2018 r.

UMOWA Nr …./GKN/2018 (projekt umowy)

W dniu ………..….2018 roku we Włoszczowie pomiędzy Powiatem Włoszczowskim 
z siedzibą  29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10  reprezentowanym przez: …………………………………………………………

………………………………………………………...

…………………………………………………………

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a:

………………………………………………………. z siedzibą……………..……….. zwany 
w dalszej części WYKONAWCĄ” –  została zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) treści następującej:

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania
na podstawie zamówienia znak: GKN.272.6.2018.BG na wykonanie projektu ustalenia klasyfikacji gleboznawczej na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym obrębu ewidencyjnego Bichniów gm. Secemin o łącznej powierzchni 644,3493 ha za wyjątkiem  gruntów wyłączonych ze scalenia tj.: gruntów Lasów Państwowych, oznaczonych 
w ewidencji gruntów numerami działek ewidencyjnych: 555, 569, 1272 o powierzchni 39,92 ha wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do ujawnienia wynikających 
z opracowanego projektu zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

§2
Szczegółowy opis prac i zakres określony został w zapytaniu ofertowym 
Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.272.6.2018.BG z dnia 19.06.2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.11.2018 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę w wysokości ……………. zł. brutto, słownie: (……………………………….). 
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy

§ 5

1.  Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku na konto Wykonawcy.

2. Podstawą do wystawienia faktury, będzie przyjęcie przez Zamawiającego prac określonych w § 1 niniejszej umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru tychże prac.

3. Fakturę należy wystawić w terminie do 14 dni od daty sporządzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru prac, potwierdzającego przyjęcie prac objętych umową.

4. Fakturę należy wystawić na: Nabywca - Powiat Włoszczowski 
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

NIP 609 00 72 293.

Odbiorca – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

§ 6

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 15%
      ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
      odpowiada WYKONAWCA.
      Karę umowną za odstąpienie WYKONAWCY od wykonania zamówienia sumuje się 
      z karami wynikającymi z punktu 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości  
      0.5% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, licząc od dnia 
      następnego po upływie terminu umownego.
      Po bezskutecznym upływie 30 dni od wyznaczonego terminu umownego 
      ZAMAWIAJACY
      może odstąpić od umowy i w związku z tym naliczy karę WYKONAWCY w wysokości
      40% ceny umownej.

3.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia
      a przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

4.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
      kary umowne.

§ 7

- Wykonawca udziela 36- miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Okres rękojmi strony ustalają na 36-miesięcy.

3.    Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, rozpoczyna  się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

§ 8

Strony uzgadniają, że należności objęte umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji 
w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że do zawieranej umowy na powyższe prace nie mają zastosowania obowiązki w zakresie umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, wynikające z ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwagi na zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników lub zawarte przez Wykonawcę umowy 
z zleceniobiorcami.

§ 10

1. Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia innym podmiotom.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

Zamawiający w trybie art. 28 ust 3 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, a Wykonawca zobowiązuje się do zgodnego z prawem i niniejszą Umową  
ich przetwarzania, w celu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanym poleceniem Zamawiającego, zawartym w Umowie lub w innym dokumencie wydanym przez Zamawiającego, co dotyczy także przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz RODO tj. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r. 
wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r. ”

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają                  sądowi powszechnemu właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla ZAMAWIAJĄCEGO, a jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: