Znak: GKN.272.9.2018.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosty Włoszczowskiego z dnia 13.09.2018 r.

(zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro realizowane przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami)

I.  Dane zamawiającego i nazwa przedmiotu zamówienia -założenia techniczne:

-  Zamawiający: Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

- Modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie 
Powiatu Włoszczowskiego: OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO

- Obowiązujące przepisy prawne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, (Dz. U. z 2012, poz. 352) zwane dalej rozporządzeniem OGGiM,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.),

- Inne akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W kwestiach szczegółowo nie uregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych pomocniczo zaleca się stosować archiwalne instrukcje i wytyczne (o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawnymi):

- Instrukcja techniczna  G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna,

- Instrukcja techniczna  G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

- Wytyczne techniczne G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

- Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów,

- Instrukcja techniczna  G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna
i przeliczanie współrzędnych między układami.

- Charakterystyka obiektu – POWIAT WŁOSZCZOWSKI

Na POWIAT WŁOSZCZOWSKI składa się 7 jednostek ewidencyjnych:

- KLUCZEWSKO,

- KRASOCIN,

- MOSKORZEW,

- RADKÓW,

- SECEMIN,

- WŁOSZCZOWA - miasto,

- WŁOSZCZOWA – obszar wiejski.

(134 obręby ewidencyjne)

Dotychczasowa osnowa geodezyjna wysokościowa jest uwidoczniona:

A. na wykazach przekazanych z CODGiK (GUGiK) – osnowa 2 klasy (dawniej I, II).

B.  w „Katalogach punktów niwelacyjnych” wyd. GUGiK M.S.W. Warszawa 1960r.:

- M-34-28 (Przedbórz),

- M-34-40 (Włoszczowa),

- M-34-41 (Chęciny),

- M-34-52 (Wolbrom),

- M-34-53 (Jędrzejów),

C. na mapach przeglądowych topograficznych 1:10000 (punkty geodezyjnych osnów wysokościowych, osnów pomiarowych zakładane do wybranych prac geodezyjnych),

Po przeliczeniu punktów na podstawie ww. dokumentów, uwzględnieniu punktów identycznych - dublujących się w ramach poszczególnych wykazów określono ilości punktów:

A. osnowa 2 klasy (dawniej I, II) – z terenu powiatu i najbliższego sąsiedztwa 
                                                                                             131 sztuk

B.  pozostałe punkty osnowy (poza wymienionymi w punkcie 1) w „Katalogach punktów
  niwelacyjnych”	                          					95 sztuk

C. inne punkty osnowy (poza wymienionymi w punkcie 1,2 ) znajdujących się na
  mapach przeglądowych „Katalogach punktów niwelacyjnych”		36 sztuk

D.  ponadto inwentaryzacji i ewentualnej kwalifikacji do projektowanej wysokościowej   
 osnowy 3 klasy podlegać będą punkty ścienne poziomej osnowy szczegółowej (tzw.
 rozety – wg technologii odtwarzalnej ART Olsztyn) – ramię krótkie pary punktów. Osnowa odtwarzalna jest założona na wszystkich jednostkach ewidencyjnych za wyjątkiem Kluczewska.	                                                                       1012 sztuk

______________________	            1274 punktów

± 5%

Projekt techniczny osnowy wysokościowej 3 klasy zostanie wykonany zgodnie z zapisami rozdziału 7 rozporządzenia OGGiM

Zakłada się maksymalne wykorzystanie i adaptację wszystkich istniejących znaków 
z punktów B, C, D do projektowanej osnowy z uwzględnieniem punktów 9, 10 rozdziału 7 rozporządzenia OGGiM - dotyczy przede wszystkim tzw. rozet. Część z tych punktów jest posadowionych na słupach elektrycznych, w ogrodzeniach „mało solidnych”, etc. ww. znaki nie będą kwalifikować się do adaptacji do projektowanej osnowy. Przy kwalifikacji punktu osnowy odtwarzalnej należy sprawdzić czy będzie możliwość ustawienia łaty (uwzględnić ramię krótkie 0.76mm – materializujące punkt geodezyjny).

- Zakres i opis prac do wykonania

Inwentaryzacja  reperów i punktów ściennych poziomej osnowy szczegółowej oraz reperów osnowy wysokościowej 2 klasy + wywiad terenowy dla ustalenia nowoprojektowanych reperów.

Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić :

- w postaci tabelarycznej – pola:

LP, KLASA PUNKTU, NUMER DOTYCHCZASOWY, NUMER PUNKTU 
W PROJEKCIE, NR_GŁOWICY, STABILIZACJA, STAN ZNAKU (dobry, uszkodzony, zniszczony, nieodnaleziony, niezakwalifikowany), UWAGI, UWAGI-PROJEKT (nawiązanie, -, adaptowany, poza projektem),

- 	kolorem czerwonym na dotychczasowych opisach topograficznych,

- na mapie przeglądowej stanowiącej załącznik do projektu.

Dotychczasowe współrzędne punktów istniejących są przybliżone i były pozyskiwane głównie graficznie z map topograficznych (nierzadko ich położenie może różnić się 
o kilkanaście/kilkadziesiąt metrów w stosunku do faktycznej lokalizacji  (uwaga - nie dotyczy punktów ściennych tzw. rozet, które stanowią punkty poziomej osnowy szczegółowej). 
W związku z powyższym przy odszukaniu punktów należy duży nacisk położyć na dane wynikające z opisu topograficznego, opisu słownego położenia punktu, map syt.-wys.  
i innych miarodajnych informacji.

Położenie odszukanych punktów zaadaptowanych do projektowanej osnowy należy określić w układzie PL-2000 z dokładnością 0.10m (nie dotyczy punktów ściennych tzw. rozet).

Należy odsłonić wszystkie odszukane znaki (szczególnie  ziemne)  poprzez usunięcie roślinności utrudniającej dostęp do znaków, o ile nie będzie to powodowało wyrządzenia szkód, podlegających naprawieniu na zasadach prawa cywilnego, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku znaków z metalowymi głowicami głowice należy oczyścić i pokryć warstwą antykorozyjną.

Zakłada się zaprojektowanie nowych znaków ściennych, przede wszystkim na budynkach instytucji samorządowych, administracji rządowej, kościołach, kapliczkach, remizach, solidnych murowanych ogrodzeniach, etc. – tak aby osnowa charakteryzowała się wysoką funkcjonalnością i łatwą dostępnością podczas pomiarów.

W związku z powyższym należy pozyskać ze Starostwa lokalizacje działek instytucji samorządowych i innych obiektów publicznych, aby priorytetem było zaprojektowanie nowych punktów na tego typu obiektach.

Ze względów praktycznych i ekonomicznych zakłada się założenie nowych reperów przede wszystkim w terenach zabudowanych (założenie: w każdym obrębie ewidencyjnym zostanie   zaprojektowanych (adaptacja + nowe znaki) kilka punktów osnowy.

W związku z powyższym należy tak zaprojektować pomiar sieci aby uwzględniał rozmieszczenie reperów i ich wzajemne odległości, stąd przewyższenia dla sąsiednich punktów zostanie określone metodą niwelacji geometrycznej, natomiast dla punktów skrajnych w zabudowie i znacznie oddalonych od siebie reperów przewyższenie należy pozyskać metodą niwelacji GNSS (pomiar statyczny) z uwzględnieniem obowiązującego modelu geoidy (§ 23 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).  W przypadku reperów ściennych przewidzieć należy zamarkowanie np. bolca w litym podłożu jako punktu ekscentrycznego, na którym możliwe będzie wykonanie pomiarów GNSS i dla którego zostanie wyznaczone przewyższenie względem repera metodą niwelacji geometrycznej.

Nowo projektowane punkty sytuować należy przede wszystkim na ścianach ocieplonych budynków, tak aby znaki geodezyjne nie uległy zniszczeniu podczas prac termoizolacyjnych.

Dla nowo projektowanych punktów wysokościowej osnowy szczegółowej należy uzyskać zgody od właścicieli zarządzających nieruchomościami (w formie pisemnej), na których zostaną  umieszczone znaki oraz sporządzić opis topograficzny miejsca osadzenia znaku dla projektowanego punktu. Ponadto należy wykonać cyfrowe zdjęcia ze wskazaniem miejsca przyszłej lokalizacji repera. Zdjęcia należy nazwać tak, aby było możliwe powiązać je jednoznacznie z projektowanym punktem.

Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy 3 klasy.

Skład projektu technicznego reguluje punkt 16 rozdziału 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia OGGiM

- Uwagi końcowe

Operat techniczny należy sporządzić w formie analogowej i elektronicznej (opatrzonej podpisem elektronicznym).

Wszelkie niejasności jak i wątpliwości dotyczące realizacji prac i kompletowania dokumentacji należy wyjaśniać w PODGIK w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie. Wykonawca realizacji projektu zobowiązany jest do prowadzenia stosownego dziennika pracy geodezyjnej w którym dokonywane będą odpowiednie wpisy oraz odnotowywane będą wszelkiego rodzaju uzgodnienia z zamawiającym jak i stopień zaawansowania prac 
w poszczególnych etapach realizacji pracy geodezyjnej.

Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania postępu i jakości prac, przekazywania zaleceń i uwag (osobiście lub przez osobę z zewnątrz upoważnioną do nadzoru prac).

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru usługi 
w terminie co najmniej 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. II niniejszego zapytania.

Pozostałe zasady i warunki opracowania zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

II. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 20.12.2018 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:

powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że  w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej lub opracowaniu projektu geodezyjnej osnowy o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie powyższego wymagania należy do oferty dołączyć wykaz usług zgodnie
ze wzorem zawartym w załączniku Nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została zrealizowana należycie, np. referencje, protokół odbioru itp.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

powyższy warunek będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresach o których mowa w art. 43 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji 
i kartografii, w zakresie o którym mowa w art.  43 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne,

Na potwierdzenie powyższych wymagań należy do oferty dołączyć wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku Nr 3

3)  Oświadczenie, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia a w razie wybrania oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

4) Oświadczenie, że Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania.

5) Do oferty należy załączyć informacje z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji 
      i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającą prowadzenie działalności 
     gospodarczej

IV.   Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium czyli najniższą ceną brutto -  Cena - 100% za wykonanie całości zamówienia.

Kryterium nie podlega zmianie w toku niniejszego postępowania.

V. Sposób przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

2. Oferta z załącznikami winna zawierać:

A. nazwisko, imię lub nazwę wykonawcy i adres

B. nazwę przedmiotu zamówienia

C. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

………złotych netto (słownie:…………………………………)

……… złotych brutto (słownie: …………………………………)

Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące

mieć wpływ na cenę, (cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane 
z  wykonaniem zamówienia).
     D. oświadczenia i dokumenty wymienione oraz wykazy  w pkt. III

3. Oferta z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  wykonawcy.

4.  Ofertę z załącznikiem należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem:
 „OFERTA na opracowanie projektu technicznego wysokościowej osnowy geodezyjnej 
   3 klasy na terenie Powiatu Włoszczowskiego” z dopiskiem 
nie otwierać przed godz. 11.00 dn. 24.09.2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe 
we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29 – 100 Włoszczowa lub składać w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego pok. 100 (parter).

5.   Termin składania ofert – do dnia 24.09.2018 r. do godz. 11.00.

VI. Otwarcie ofert – nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 106 (parter) w dniu 
       24.09.2018 r. o godz. 11.10.

VII.  Osoba do kontaktu: Danuta Kwiecień , pok. 106, parter Starostwa Powiatowego 
          we  Włoszczowie tel. 504753136.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

/-/ mgr Jerzy Suliga

Załączniki:

- Projekt umowy - Załącznik Nr 1

2. Wykaz usług – Załącznik Nr 2

3. Wykaz osób – Załącznik Nr 3

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
						Starosty Włoszczowskiego 
   						Znak: GKN.272.9.2018.BG z dn. 13.09.2018 r.

UMOWA Nr …./GKN/2018 (projekt umowy)

W dniu ………..….2018 roku we Włoszczowie pomiędzy Powiatem Włoszczowskim 
z siedzibą  29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10  reprezentowanym przez: …………………………………………………………

………………………………………………………...

…………………………………………………………

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a:

firmą ………………………………………………………. z siedzibą……………..……….. zwany w dalszej części WYKONAWCĄ” –  została zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) treści następującej:

§ 1

ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania
na podstawie zamówienia znak: GKN.272.9.2018.BG pracy geodezyjnej polegającej na
Modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie 
Powiatu Włoszczowskiego: OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNYEGO.

§2

Szczegółowy opis prac i zakres określony został w zapytaniu ofertowym 
Starosty Włoszczowskiego znak: GKN.272.9.2018.BG z dnia 13.09.2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 20.12.2018 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę w wysokości ……………. zł. brutto, słownie: (……………………………….). 
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy

§ 5

1.  Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku na konto Wykonawcy.

2. Podstawą do wystawienia faktury, będzie przyjęcie przez Zamawiającego prac określonych w § 1 niniejszej umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru tychże prac.

3. Fakturę należy wystawić w terminie do 14 dni od daty sporządzenia przez Zamawiającego protokołu odbioru prac, potwierdzającego przyjęcie prac objętych umową.

4. Fakturę należy wystawić na: Nabywca - Powiat Włoszczowski 
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

NIP 609 00 72 293.

Odbiorca – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

§ 6

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości 15%
      ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
      odpowiada WYKONAWCA.
      Karę umowną za odstąpienie WYKONAWCY od wykonania zamówienia sumuje się 
      z karami wynikającymi z punktu 2 i 3 niniejszego paragrafu.

- WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę w wysokości  
      0.5% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, licząc od dnia 
      następnego po upływie terminu umownego.
      Po bezskutecznym upływie 30 dni od wyznaczonego terminu umownego 
      ZAMAWIAJACY
      może odstąpić od umowy i w związku z tym naliczy karę WYKONAWCY w wysokości
      40% ceny umownej.

3.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia
      a przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

4.  ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
      kary umowne.

§ 7

- Wykonawca udziela 36- miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Okres rękojmi strony ustalają na 36-miesięcy.

3.    Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi, rozpoczyna  się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

§ 8

Strony uzgadniają, że należności objęte umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji 
w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że do zawieranej umowy na powyższe prace nie mają zastosowania obowiązki w zakresie umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, wynikające z ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwagi na zatrudnianie przez Wykonawcę pracowników lub zawarte przez Wykonawcę umowy 
z zleceniobiorcami.

§ 10

1. Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zamówienia innym podmiotom.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 11

Zamawiający w trybie art. 28 ust 3 RODO powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, a Wykonawca zobowiązuje się do zgodnego z prawem i niniejszą Umową  
ich przetwarzania, w celu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanym poleceniem Zamawiającego, zawartym w Umowie lub w innym dokumencie wydanym przez Zamawiającego, co dotyczy także przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Przetwarzający powinien przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz RODO tj. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r. 
wraz ze sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r. ”

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają                  sądowi powszechnemu właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla ZAMAWIAJĄCEGO, a jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 2

.......................................................

.............................................................

(pieczątka wykonawcy)

(miejscowość i data)

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH USŁUG, W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

| Lp | Wartość | Przedmiot (jakie prace, jaki obiekt, podać ) | Data wykonania | Podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Należy wykazać usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy    i doświadczenia.

Załączniki:

Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru  itp.)

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

.......................................................

.............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii – numer , data nadania i dokładny zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W celu sprawnej weryfikacji przez Zamawiającego danych zawartych w wykazie zaleca się załączenie do oferty kserokopii uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii wykazanych osób.

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)