Załącznik Nr 7

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0229T

Wola Wiśniowa – Ludwinów - Bebelno

| Lp. | Pozycja katalogowa | Nr SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze. |
| 1. | KNNR-1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 3,71 |
| Roboty ziemne (roboty w zakresie usuwania gleby) |
| 2. | KNR 2-01 0201-02 | D-02.01.01. | Wykonanie wykopów koparkami o poj. łyżki 0,15 i 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km w gr. kat. III, (pod projektowany chodnik) | m3 | 60,80 |
| Nawierzchnie |
| 3. | KNR 2-31 1004-06 | D-04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 3712x5=18560 | m2 | 18560 |
| 4. | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, średniorozpadową 3712x5 = 18560 | m2 | 18560 |
| 5. | KNNR 6 0308-02 | D-05.03.05/g | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5cm ciąg główny : 3712x5 = 18560 m2 | m2 | 18560 |
| 6. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05/c | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm ciąg główny: 3712 x 5= 18560m2 skrzyżowanie z drogami bocznymi: 90 m2 | m2 | 18650 |
| Krawężniki, obrzeża, chodniki |
| 7. | KNNR 6 0403-03 | D-08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo – piaskowej | m | 1353 |
| 8. | KNNR 6 0404-05 | D-08.03.01. | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | mb | 1370 |
| 9. | KNNR 6 0104-03 | D-04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej, śr. gr. 10cm pod chodnik , z zagęszczeniem mechanicznym. 1148x1,5=1722 | m2 | 1722 |
| 10. | KNNR 6 0502-02 | D-08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem 1148x1,5=1722 | m2 | 1722 |
| Zjazdy w ciągu chodnika |
| 11. | KNNR 6 0102-03 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta gł. 36cm pod zjazdy do posesji i perony przystankowe z transportem urobku na odkład w gr. kat. III 216x1,5 (zjazdy) 2x10x2 (perony) | m2 | 364 |
| 12. | KNR 2-01 0211 | D-02.01.01 | Roboty ziemne – transport urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III. Wywóz na odległość do 3 km | m3 | 131 |
| 13. | KNNR 6 0104-03 | D-04.02.01. | Wykonanie warstwy odsączającej, śr. gr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym (pod zjazdy i perony przystankowe) | m2 | 364 |
| 14. | KNNR 6 0134-06 | D-04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm, (pod zjazdy i perony przystankowe) | m2 | 364 |
| 15. | KNNR 6 0502-03 | D-05.03.23. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (pod zjazdy do posesji i perony przystankowe) | m2 | 364 |
| Roboty wykończeniowe |
| 16. | KNR 2-31 1403-02 | D-06.04.01. | Oczyszczenie rowów z namułu bez naruszania skarp rowu, gr. namułu 20 cm | m | 3128 |
| 17. | KNNR 6 0204-04 | D-04.04.04 | Wykonanie poboczy z materiału kamiennego (pospółki) - gr. 7 cm, na szer. 1 m (obustronnie) | m2 | 6036 |
| 18. | KNNR 6 1302-04 | D-03.01.03. | Oczyszczenie przepustów pod drogami, średnica rur 60 cm, głębokość zamulenia do 50% średnicy, w km: 0+269,62 1+460,48 2+158,45 | mb | 46 |
| 19. | KNNR 6 1302-03 | D-03.01.03. | Oczyszczenie przepustów pod zjazdami, średnica rur 40 cm, głębokość zamulenia do 30% średnicy | mb | 434 |