GKN.II.3431-40/09

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 01.09.2009

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wpisów w księgach wieczystych KW 37547 i KW 48397 nieruchomości położonych we wsi Zabrodzie gm. Kluczewsko.

### Opis przedmiotu zamówienia.

I. Zakres opracowania obejmuje:

- działki nr 90/3, 94/2, 41/1, 44/2 z księgi wieczystej KW 37547 z których wywłaszczono grunt pod poszerzenie linii kolejowej CMK,

- działki Nr 41/1, 44/2 z księgi wieczystej KW 37547 z których część zajęto pod teren kolejowy,

- wyżej wymienionym działkom hipotecznym odpowiada 8 działek ewidencyjnych,               z których w wyniku opracowania powstanie 15 działek,

Działki Nr 41/1 i 44/2 wymienione w punkcie 1 i 2 – to odrębne działki.

- działkę nr 44/8 z księgi wieczystej KW 48397 z której wywłaszczono grunt pod poszerzenie linii kolejowej CMK,

- działkę nr 44/4 z której część zajęto pod teren kolejowy.

II. Materiały do wykorzystania.

- Część opisowa i kartograficzna ewidencji gruntów wsi Zabrodzie.

- Księgi wieczyste Nr KW 37547, 48397.

- Operat pomiarowy Nr ewidencyjny 234/8/486/72.

- Operat pomiarowy Nr ewidencyjny 2266-11/2006.

III. Prace do wykonania.

- Zbadać księgi wieczyste i spisać protokół.

- Ustalić jakim działkom hipotecznym odpowiadają działki ewidencyjne oraz z jakich w/w działek wywłaszczono grunty pod poszerzenie linii kolejowej.

- Sporządzić mapę sytuacyjną w skali 1:500 do aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany
 wpisów w KW z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym odrębnie dla działek z KW 37547 i dla działek z KW 48397 – w formie analogowej.

- Sporządzić numeryczną mapę w formacie umożliwiającym import do prowadzonej przez zleceniodawcę bazy działek Ewmapa pozyskując współrzędne punktów granicznych

- w wyniku wektoryzacji – celem przekazania  do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

IV. Całość materiałów skompletować w operat techniczny zawierajacy:

- Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych analiz dokumentów i wykonanych prac   z powołaniem się na odpowiednie dokumenty.

- Protokół badania ksiąg wieczystych z kserokopią map stanowiących podstawę założenia ksiąg wieczystych.

- Materiały źródłowe otrzymane z PODGiK.

- Mapę sytuacyjną 1:500 z wykazem synchronizacyjnym i wykazem zmian gruntowych w formie analogowej.

- Nośnik informatyczny zawierający numeryczną mapę do aktualizacji ewidencji gruntów.

V. Termin wykonania zamówienia do dn. 30.11.2009 r.

VI. Dokumenty jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

1. kserokopia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 2 
     potwierdzona za  zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII.   Kryteria oceny ofert: najniższa cena za wykonanie dokumentacji geodezyjno-
          kartograficznych 
VIII.   Oferta z załącznikiem winna zawierać:

- nazwisko, imię wykonawcy

- nazwę przedmiotu zamówienia

- cenę netto i brutto za wykonanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej

IX.   Ofertę z załącznikiem należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem  „OFERTA na wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów oraz zmiany wpisów w  księgach wieczystych KW 37547 i  KW 48397”z dopiskiem nie otwierać przed godz. 11.00 dn. 17.09.2009r. na adres: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29 – 100 Włoszczowa lub składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego pok. 325 ( II piętro).

X.    Termin składania ofert – do dnia 17.09.2009 do godz. 11.00.

XI.  Otwarcie ofert – nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 203, I piętro w dniu 
        17.09.2009 r. o godz. 11.15.
XII. Osoba do kontaktowania:   Iwona Kołaczkowska, pok. 204 I piętro, 
         tel. (041) 39-44-997.

WICESTAROSTA

Zbigniew Krzysiek

Rozdzielnik do zapytania ofertowego 
Znak: GKN.II.3431-40/09 z dn. 01.09.2009 r.

- Usługi Geodezyjne

GEOKART Cecylia Skoczek

ul. Ks. Biernackiego 5

29-100 Włoszczowa

2.      Usługi Geodezyjne

Stanisław Wiśniewski

os. J. Brożka 2/2

29-100 Włoszczowa

3.     inż. Józef Rak

MAPEX s.c.
   Firma GEodezyjna

ul. Wiśniowa 39
         29-100  Włoszczowa

- Usługi Geodezyjne

Bogdan Dobrowolski
         ul. Spółdzielcza 12

29-120 Kluczewsko

- Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

inż. Jolanta Straszak
          Jadwigów 30
          29-130 Moskorzew