Znak  sprawy:  In 3421/1/10

S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów-Radków”

Zamawiający:

POWIAT  WŁOSZCZOWSKI

ul. Wiśniowa 10

29-100  Włoszczowa

Zatwierdzam:

##### Włoszczowa dnia 11 marca  2010 r.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego	4

II. Tryb udzielenia zamówienia	4

III. Opis przedmiotu zamówienia	4

IV. Informacja o sposobie składania ofert wariantowych i częściowych	6

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	6

VI. Inne informacje dotyczące postępowania	6

VII. Termin wykonania zamówienia	7

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania   tych warunków	7

VIII .A.WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  Z MOCY ART.  24 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA  BRAKU PODSTAW DO WYKLUICZENIA  Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA..………………………………………………..………8

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	9

IX.A. Wykaz oświadczeń  i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych	10

X. Zmiany w dokumentach przetargowych i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia	11

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	12

XII.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	12

XIII.  Wymagania dotyczące wadium	12

XIV. Termin związania ofertą	12

XV. Opis sposobu przygotowywania ofert	13

XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	14

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny	15

XVIII. Tryb otwarcia i oceny ofert.	15

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;	16

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   wraz z      podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert	16

XXI.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	17

XXII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	17

XXIII.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego……………………………….17

XIV. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETRAGU……………………………....18

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	18

XXVI.  JAWNOŚĆ PROTOKOŁU I OFERT…………………………………………………………………20

# I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiat Włoszczowski ,  ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa tel. (041) 39 44 950,    fax. (041) 39 44 965

(e-mail): inwestycje@powiat-wloszczowa.pl

adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ :

www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem                            In 3421/1/10. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

# II. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz.U.  z 2007 r.  Nr 223,  poz. 1655 ze zm.)

# III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Tytuł  zamówienia:

Wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów - Radków”.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

(CPV) – 71.32.00.00-7  - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

2. Zakres   zamówienia:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgów - Radków”.

Długość odcinka:  około 3,66 km

Założenia wyjściowe do projektowania:

Zakres opracowania w istniejącym pasie drogowym z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni na długości całego odcinka.

W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić:

a) poszerzenie i  wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni (w km od 0+000 – do 2+660 oraz w km  od 3+075 – do 3+660),

b) budowę  chodnika  dla pieszych w m. Radków  (chodnik      jednostronny – strona prawa w km od 1+200 do 1+970  ) na odc. dł.  770 mb,

c) przebudowę chodnika dla pieszych w m. Radków (chodnik obustronny w km od 2+660 – do 3+660) na odc. dł. 1000 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0228T w Radkowie do końca opracowania,

d) budowę zatok autobusowych,

e) przebudowę zatok parkingowych,

f) przebudowę istniejącego odwodnienia powierzchniowego,

g) regulację poboczy,

h) regulację urządzeń podziemnych,

i) renowację rowów przydrożnych,

j)  wykonanie wjazdów na posesje przyległe do drogi,

k) wykonanie zjazdów na drogi polne,

l) przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi poprzecznymi,

ł) klasa drogi Z,  kategoria ruchu  KR2,

m) przekrój uliczny, półuliczny, drogowy.

W ramach zamówienia należy:

a)  Pozyskać aktualne  mapy do celów projektowych – w/g potrzeb projektowania zgodnie ze stanem prawnym i wypisami z rejestru gruntów.

b) Wykonać dokumentację geotechniczną, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

c) Wykonać projekt budowlany i wykonawczy przebudowy drogi oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwiające wykonywanie robót budowlanych.

W przypadku wystąpienia konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub opracowania i złożenia – w imieniu Zamawiającego – wniosku wraz z niezbędną dokumentacją o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wykonawca musi opracować raport i wystąpić z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

d) Wykonać projekty branżowe usunięcia kolizji z istniejącą i projektowaną  infrastrukturą techniczną w zakresie wynikającym z przyjętego rozwiązania projektowego.

(Projekty branżowe winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia).

e) Opracować informacje niezbędne do wykonania studium wykonalności między innymi w zakresie opisów technicznych, szacunkowych kosztów.

f) Opracować szczegółowe specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót.

g) Wykonać przedmiary robót

h) Wykonać kosztorysy ofertowe i inwestorskie.

i) Wykonać  szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów oraz plan ich ewentualnego wyrębu.

j) Uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

k) Opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

3. Warunki opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji.

Dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać  w ilości:

- wersja papierowa (projekt) – 6 egz.

- wersja papierowa (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe- 2 egz.; SST – 1 egz.)

- wersja elektroniczna   – 1 egz.

- wersja elektroniczna (projekt, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, SST)  do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej – 1 kpl.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072),

c) Ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 ze zm.),

d) Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

e) Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

f) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430.)

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177 poz. 1729.)

h) Innymi przepisami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem przetargu. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty.

Koszty  wizji miejsca budowy ponosi oferent.

Do Wykonawcy należeć będzie  sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia  w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca (pracownia) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia za dokumentację. Zamawiający może wykorzystać przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach realizacyjnych.

# IV. Informacja o sposobie składania ofert wariantowych i częściowych

1. Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający w niniejszym zamówieniu nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.

# VI. Inne informacje dotyczące postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,  które zamierza powierzyć podwykonawcom.

# VII. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie winno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2010 r.

# VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania   tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt IX ppkt 1.1. SIWZ

2.	Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usług projektowych polegających na:

a) wykonaniu co najmniej dwu dokumentacji projektowo-kosztorysowych porównywalnych z przedmiotem zamówienia .

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. liczba usług, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt IX ppkt 1.2. SIWZ

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie projektantami, którzy od co najmniej 3 lat posiadają uprawnienia do projektowania  w specjalności  drogowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. projektowanie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, nr 63, poz. 394).

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. IX ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt. IX ppkt 1.3. i 1.4.  SIWZ

4.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt IX ppkt 1.1. SIWZ

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt IX SIWZ, metodą  „spełnia / nie spełnia”.

UWAGA:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VIII .A.	 Warunki wykluczenia z postępowania z mocy art.  24 ust. 1 ustawy  prawo zamówień publicznych oraz opis sposobu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

# IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ należy dołączyć   następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1.1. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na zał. Nr 2 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie.

Uwaga:

Wykonawca winien wykazać  się wykonaniem  co najmniej 2 zadań o podobnym zakresie i złożoności.

a) Dla usług wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.

b) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień przekazania dokumentacji odbiorcy, podając datę i kurs.

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w pkt VIII.2.SIWZ.

d) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Uwaga:

a) W wykazie osób dla projektantów, o których mowa w pkt VIII.3. SIWZ należy podać, od ilu lat posiadają uprawnienia do projektowania.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.

c) Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wymagane jest dysponowanie osobami z uprawnieniami projektowymi w zakresie branży drogowej.

1.4.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

# IX.A. Wykaz oświadczeń  i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Uwaga:

a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na zał.  Nr 3 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. 	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA:

a) 	Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanego przez osoby fizyczne Zamawiający przekazuje na zał.  Nr 4 do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument wymieniony w pkt 2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IX.A. SIWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt IX.A. ppkt 2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

# X. Zmiany w dokumentach przetargowych i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana  Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będącej konsekwencją zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak  nie później niż                                                                  - na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

3. Zamawiający może przedłużyć  termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom  uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmiany treści  SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich   Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  zamieści tę informację  na stronie internetowej.

4.	Zamawiający nie zamierza zwoływać oferentów na konferencję przedofertową.

# XI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

# pisemnie na adres :  Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

# ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

# lub  faksem nr           (041) 39 44 965

# W przypadku korespondencji przesłanej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić pisemnie fakt jej otrzymania.

# Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia.

# XII.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami  uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

P. Krystyna Ciulemba    i  P. Michał Nowak   - pracownicy Wydziału Inwestycji SP we Włoszczowie.

Kontakt z w/w pracownikami  Starostwa Powiatowego odbywać się będzie w godzinach pracy od 8.00 - 15.00, tel.: (041) 39 42 231  w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe  Włoszczowa,  ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa,  pok. 213 .

# XIII.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia Wadium.

# XIV. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca  będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie bądź na wniosek Zamawiającego, z tym że Zamawiający może   jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców, na co najmniej 3  dni przed upływem terminu związania ofertą, o wyrażenie zgody na przedłużenie  terminu związania ofertą o czas nie dłuższy niż 60 dni.

# XV. Opis sposobu przygotowywania ofert

1.	Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.

1.3. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą  solidarną  odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Ofertę składa się w języku polskim.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.  Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi zał.  Nr 1 do SIWZ;

OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.	Wykonawca składa wraz z ofertą:

a) wymienione w pkt IX. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

b) wymienione w pkt IX.A. SIWZ oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli OFERTA lub inny dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,

d) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e) dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Dokumenty wymienione powyżej - lit. a), b)  - należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).

Dokumenty wystawione przez inne organy muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

7. Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

# XVI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.  Ofertę należy złożyć w  sekretariacie   Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ,

ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

(pokój 325)

lub przesłać na  powyższy adres.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2010r. o godz. 1200.

2. Ofertę  należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie, i zapieczętować  w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości  wcześniejszego otwarcia, lub ujawnienia   treści  oferty przez osoby nieupoważnione.

Kopertę  należy  oznaczyć następująco:

### OFERTA   PRZETARGOWA

Na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów-Radków”

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości:

- mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie,

- równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. XV, a  koperta  z zawiadomieniem będzie dodatkowo oznaczona określeniami : „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.                                6. Oferty  zostaną otwarte w sposób jawny przez  komisję przetargową w dniu  22. 03. 2010r. o godzinie 1215 w  Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,                      29-100 Włoszczowa,  pokój nr 319   (sala posiedzeń).

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Informacje, o których mowa w ppkt 7. i 8 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty zostanie zamieszczona przez wykonawcę na „Formularzu ofertowym”, którego wzór dołączono do SIWZ.

2. Cena podana w ofercie musi być wyrażona  w złotych polskich (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.                                                      4. Cena określona przez Wykonawcę  nie  będzie  podlegała  zmianom    w okresie ważności umowy.

# XVIII. Tryb otwarcia i oceny ofert.

1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wyłącznie w przypadku gdy ich nie złożono lub zawierają one błędy lub wady. Wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez  wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści  złożonych przez nich ofert. W przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się  do wykonawcy  o  przedłożenie kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego.

Jeżeli wykonawca nie złoży  wyjaśnienia w określonym przez zamawiającego terminie  lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona.

3. Zamawiający poprawi w  tekście  oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi  wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Milczenie Wykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako wyrażenie zgody na dokonanie poprawek.                                                                                              4. Ofert złożonych po terminie nie rozpatruje się i zwraca bez otwierania po upływie terminu.         5. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie  wykluczony  z przetargu z przyczyn formalnych.                                                                                                                              6. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji.

# XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone  w PLN.

# XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   wraz z      podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Znaczenie kryterium:  cena  100%

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

# 2. Oferta o najniższej cenie całkowitej  otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto .

Sposób oceny ofert:

Liczba punktów przyznawana przez jednego oceniającego dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert:

XC  x  100%

Sposób obliczenia XC:

| XC = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

3. Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu zawierająca najniższą cenę całkowitą.

4. W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniających warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą , Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wykonawcy nie mogą zaoferować  cen  wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach. Nie mogą też określić ceny dodatkowej poprzez zaproponowanie upustu kwotowego lub procentowego.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, adresy i siedziby Wykonawców  którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

6. Powyższe informacje Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i na tablicy  ogłoszeń w swojej siedzibie.

# XXI.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym zał.  Nr 5 do SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XXII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

# zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Projekt umowy  o realizację zadania stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.                    2. Umowa o realizację zamówienia z wyłonionym oferentem zostanie zawarta na takich warunkach jakie wynikają ze wzoru. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę.                                                                                                                3. Z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający  zastosuje kary umowne wymienione we wzorze umowy.                                                                                                 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                                                                                                                                5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.                                                                                 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy.                                      7. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:                                                                                                                      a) Ograniczenie zakresu zamówienia wynikające z braku środków finansowych Zamawiającego.                                                                                                                                     b) Konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.                                             c) Zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych.                                            8.  W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zostanie przeprowadzona następująca procedura:                                                     - Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,                                                                                                                                     - Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.                                                                                                9. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

XXIV. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie  zamówienia  jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

e) w przypadkach, o których mowa w art. 91ust.5 ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

# XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zapytania o cenę.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXVI.  Jawność protokołu i ofert

1. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, protokół wraz z załącznikami jest jawny . Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie może zastrzec – jako  tajemnicy przedsiębiorstwa -  informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert  ( art. 86 ust. 4 ustawy ).

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

3. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

ZAŁĄCZNIKI  DO  SIWZ:

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.

- Załącznik Nr 2 – Treść oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 3 – Treść oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Załącznik Nr 4 – Treść oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

- Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

- Załącznik Nr 6 – Planowany odcinek objęty opracowaniem

Zał. Nr 1 do SIWZ

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

tel. ........................................................

fax. .......................................................

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów - Radków”.

my niżej podpisani

...................................................................................

...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz/lub wszystkich  członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę:

Cena brutto: ……………………………………

Cena netto:……………………………………

VAT:…………………………………………….

Słownie cena brutto.………………………….

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w wyznaczonym  w SIWZ terminie.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w warunkach umownych  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawców:

- (nazwa/firma dokładny adres Podwykonawcy).........................................

- (zakres i wartość powierzonych robót)  ……………..................................

- OŚWIADCZAMY, że   sposób   reprezentacji   spółki  / konsorcjum*  dla potrzeb   niniejszego zamówienia jest  następujący:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wyrażamy zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego oświadczeń, wniosków,  zawiadomień i informacji faksem oraz zobowiązujemy się, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznego potwierdzania faktu ich otrzymania.

Nr faksu, na który należy kierować przekazywane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje: …………………………………

Uwaga:

W przypadku niedysponowania przez Wykonawcę faksem należy przekreślić powyższy zapis.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

NR KONTA : ..................................................................................................................................

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

__________________ dnia __ __ 2010_ roku

_____________________________________

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zał. Nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, spełniam warunki, dotyczące:

▪	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

▪	posiadania wiedzy i doświadczenia,

▪	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPISANO

_________________________________

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

_________________, dnia   _ _   2010r.

Zał. Nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)	wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2)	wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)	wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)	spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)	spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)	spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)	osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)	podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO

_____________________________________

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania       
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

________________, dnia __  __ 2010 r.

Zał. Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Biorąc pod uwagę art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PODPISANO

........................................................................................... imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania       
    Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

___________________, dnia __  __ 2010r.

# Zał. Nr 5 - wzór umowy

# UMOWA    Nr …………

Zawarta w dniu   ……………..2010 r. we Włoszczowie pomiędzy:

Powiatem Włoszczowskim z siedzibą we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowej 10,  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Włoszczowskiego, w imieniu którego działają:

- …………………..   -  ………………….

- …………………..   - …………………

z kontrasygnatą  ……………… - Skarbnika Powiatu,

a

…………………………………………………………..

z siedzibą: ……………………………………..

NIP ………………..     REGON ……………..

reprezentowaną  przez:

1.  ………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą  - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007r. Nr  223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego  dla zadania  pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237 T odc. Dzierzgów - Radków”.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgów - Radków”, na odc. dł. około 3,66 km w istniejącym pasie drogowym w zakresie:

a) poszerzenia i  wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni (w km od 0+000 – do 2+660 oraz w km  od 3+075 – do 3+660),

b) budowy  chodnika  dla pieszych w m. Radków  (chodnik jednostronny – strona prawa w km od 1+200 do 1+970  ) na odc. dł.  770 mb,

c) przebudowy chodnika dla pieszych w m. Radków (chodnik obustronny w km od 2+660 – do 3+660) na odc. dł. 1000 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0228T w Radkowie do końca opracowania,

d) budowy zatok autobusowych,

e) przebudowy zatok parkingowych,

f) przebudowy istniejącego odwodnienia powierzchniowego,

g) regulacji poboczy,

h) regulacji urządzeń podziemnych,

i) renowacji rowów przydrożnych,

j)  wykonania wjazdów na posesje przyległe do drogi,

k) wykonania zjazdów na drogi polne,

l) przebudowy skrzyżowań z drogami publicznymi poprzecznymi,

2. Zakres zamówienia obejmuje :

a)  Pozyskanie aktualnych  map do celów projektowych – w/g potrzeb projektowania zgodnie ze stanem prawnym i wypisami z rejestru gruntów.

b) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.

c) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi oraz innych prac i opracowań niezbędnych dla kompletności dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę oraz umożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

W przypadku wystąpienia konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub opracowania i złożenia – w imieniu Zamawiającego – wniosku wraz z niezbędną dokumentacją o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wykonawca musi opracować raport i wystąpić z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

d) Wykonanie projektów branżowych usunięcia kolizji z istniejącą i projektowaną  infrastrukturą techniczną w zakresie wynikającym z przyjętego rozwiązania projektowego.

(Projekty branżowe winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia).

e) Opracowanie informacji niezbędnych do wykonania studium wykonalności między innymi w zakresie opisów technicznych, szacunkowych kosztów.

f) Opracowanie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót.

g) Wykonanie przedmiarów robót

h) Wykonanie kosztorysów ofertowych i inwestorskich.

i) Wykonanie  szczegółowej inwentaryzacji drzew i krzewów oraz planu ich ewentualnego wyrębu.

j) Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

k) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

3. Warunki opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji.

Dokumentację będącą przedmiotem umowy należy wykonać  w ilości:

- wersja papierowa (projekt) – 6 egz.

- wersja papierowa (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe- 2 egz.; SST – 1 egz.)

- wersja elektroniczna  na płycie CD – 1 egz.

- wersja elektroniczna (projekt, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, SST)  do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej – 1 kpl.

- Opracowanie w wersji numerycznej musi być ściśle zgodne z wersja papierową, zarówno co do formy jak i treści.

§ 3

Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

1. Opracowanie projektowe musi uwzględniać wszelkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072),

c) Ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.2016 ze zm.),

d) Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655)

e) Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

f) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430.)

g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177 poz. 1729.)

h) Innymi przepisami mającymi zastosowanie w danym przedmiocie zamówienia.

§ 4

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2010r.

§ 5

1. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:

Cena brutto:  ……………………. zł

Cena netto:     ……………………. zł

VAT:               ……………………..zł

Słownie cena brutto:  ………………………………………………….

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy wynikająca z faktury VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

3. Płatność nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego, po odbiorze i ocenie przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek Wykonawcy:

………………………………………………………… Faktura winna być wystawiona na Powiat Włoszczowski – Starostwo Powiatowe

4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień, w którym następuje obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie określone w § 6 ust 1 pokrywa wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzyskaniem niezbędnych opinii oraz  uzgodnień i żadne dodatkowe wynagrodzenia z tytułu zwiększonych nakładów prac lub kosztów projektantowi nie przysługuje.

§ 6

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego prac o wielkość do 50% aktualnego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na podstawie dodatkowego zamówienia.

2. Zamawiający udzieli zamówienia dodatkowego z wolnej ręki na prace, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do wykonania.

§ 7

1. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z powodu:

a) działania siły wyższej,

b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

2. W przypadku żądania przedłużenia terminu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zostanie przeprowadzona następująca procedura.

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz  uzgodnieniami z gestorami sieci.

2. Zapewnienia udziału w opracowaniu projektu osób posiadających  uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

3. Uzyskania wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

4. Wykonania dokumentacji w terminie określonym w §  5  niniejszej umowy.

5. Przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie, kompletnego i zgodnego z niniejszą umową opracowania, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Dołączenia do protokołu zdawczo-odbiorczego wykazu opracowanej dokumentacji oraz pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7. Uzupełnienia lub usunięcia błędów w przedmiocie umowy na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

8. Uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o niniejsze zamówienie (dokumentację projektową),   poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywania modyfikacji dokumentacji.

9. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

10. Ponoszenia odpowiedzialności  za działania i zaniechania osób, za których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 9

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie i majątkowe z chwilą przekazania mu dokumentacji powstałej na podstawie niniejszej umowy.                        Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie i majątkowe  również w przypadku zlecenia wykonania części zamówienia innym wykonawcom.

Przeniesienie praw o których mowa nie rodzi prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

2. W ramach nabytych  autorskich praw majątkowych Zamawiający ma prawo w szczególności do:

- kopiowania całości dokumentacji projektowej lub jej części,

- wprowadzania dokumentacji  do komputera,

- przesyłania dokumentacji projektowej lub jej części właściwym organom i podmiotom w przypadkach określonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji przedmiotu dokumentacji bądź jego eksploatacji, a także udostępniania do publicznego wglądu.

§ 10

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy w okresie 36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania dokumentacji.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

1) Za zwłokę w wydaniu dokumentacji, uzgodnień i decyzji o których mowa w umowie w wysokości 0,5%  wynagrodzenia brutto  o którym mowa w § 6  ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

2) Za zwłokę w usunięciu zgłoszonych  nieprawidłowości  w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5  w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia.

3) Z tytułu odstąpienia  przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia,  o którym mowa w § 6 ust. 1.

4)  Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności, bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty.

5) Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa w/w kary umowne.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienia w wysokości ustawowej.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 13

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Wszelkie spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy  na osoby trzecie.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy  Prawo budowlane, Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						            	WYKONAWCA: