ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH  WE WŁOSZCZOWIE

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D - 06. 02. 01

PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI

1. W S T Ę P.

1.1.   Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zjazdów indywidualnych do posesji, pól, boczne drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

1.2.   Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 w ciągach dróg powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót przy wykonaniu zjazdów gospodarczych na rowach przydrożnych.

Do wykonania:

Droga Nr 0258T Krasocin – Oleszno, odcinek Wola Świdzińska – Świdno

- wykonanie zjazdów gospodarczych z rur betonowych Ø 40 na podbudowie tłuczniowej grubości 10 cm – do wykonania 54 mb.

1.4.     Określenia podstawowe.

Zjazd indywidualny - część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do posesji lub do pól.

Przepust zjazdowy - jest to budowla służąca do przeprowadzenia wody pod zjazdem do posesji, pola lub drogi niepublicznej, usytuowany równolegle do drogi powiatowej wykonana w kształcie przewodu o przekroju zamkniętym ułożonym na podbudowie                 ( żwirowej lub niesortu ) , nad którym znajduje się warstwa zagęszczona nasypu ziemnego oraz warstwa utwardzona zjazdu w obrębie korony drogi powiatowej.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za bezpieczne prowadzenie robót w pasie  drogi powiatowej, oraz jakość wykonanych robót i zgodność z przedmiarem                  ( dokumentacją ) oraz poleceniami Odbierającego.

- M A T E R I A Ł Y.

2.1. 	 Do budowy zjazdów indywidualnych używa się prefabrykatów o przekroju rurowym betonowych lub żelbetowych o średnicy wewnętrznego przekroju od 40 do 60 cm. Mogą być używane prefabrykaty rurowe o długości 1,0 mb lub prefabrykaty rur kielichowych „WIPRO” o długości 2,5 mb. Wykonawca ma obowiązek zażądać od producenta prefabrykatów atestu potwierdzającego przydatność rur do budowy zjazdu  indywidualnego.

Wymagania dotyczące prefabrykatów ( dopuszczalne odchylenia i uszkodzenia ) określa norma  BN - 74/8935 - 04 „Przepusty drogowe i kolejowe. Elementy prefabrykowane”. Odchylenia w wymiarach  prefabrykatu nie powinny przekraczać :

- długości 		+  5 mm

- grubości ścian	 + 4 mm   -  2 mm

- średnica otworu	 + 5 mm

- wymiar zewnętrzny przekroju     + 20 mm

Powierzchnie prefabrykatów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory, których głębokość nie przekracza 5 mm.

Krawędzie styków montażowych nie powinny mieć wykruszeń ( szczerb ).

2.2.      Materiały izolacyjne.

Do izolowania powierzchni prefabrykatów należy stosować materiały zapewniające maksymalne zabezpieczenie prefabrykatu przed nasiąkaniem wody. Zaleca się stosowanie lepiku asfaltowego „ na zimno” bądż na „gorąco” bez wypełniaczy.           Do izolacji styków rur stosować paski z izolacji termozgrzewalnej np. POLBIT. Szerokość pasków nie mniejsza niż 20 cm.

2.3.     Materiały do wykonania podbudowy pod rury i nawierzchni zjazdu.

Do wykonania podłoża pod rury może być zastosowany żwir o uziarnieniu 2-8 mm lub niesort bez zanieczyszczeń gliniastych frakcji 5 - 31,5 mm. Rury zasypane winny być piaskiem . Nawierzchnia zjazdu na długości ( do granicy  korony drogi ) winna być utwardzona warstwą grubości 10 - 15 cm grubego żwiru bądź niesortu ( kruszywa łamanego ).

3.        S P R Z Ę T.

Do wykonania zjazdu indywidualnego stosować należy sprawny sprzęt jak :

- koparka do wykonania i zasypania wykopów.

- zagęszczarki do zagęszczania nasypów ( ubijaki ręczne, mechaniczne lub

zagęszczarki płytowe )

- lekkie walce

- inny sprzęt i narzędzia akceptowane przez Odbierającego.

4.        T R A N S P O R T.

Przy realizacji robót wystąpi konieczność zastosowania sprawnych technicznie środków transportowych do przewozu prefabrykatów, materiałów pomocniczych do uszczelniania prefabrykatów, piasku oraz materiałów kamiennych do wykonania podłoża i nawierzchni zjazdu.

Przy przewozie prefabrykatów zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie na skrajni ładunkowej, oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przemieszczeniem się  podczas przewozu.

5.        W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

Zakres robót do wykonania obejmuje :

- wykonanie wykopu i utwardzonego podłoża pod prefabrykaty zjazdu z robotami pomiarowymi

- ułożenie prefabrykatów w zjeździe o długości zgodnej z przedmiarem

- wykonaniem wymaganej izolacji ścian zewnętrznych prefabrykatów a także styków prefabrykatów

- zasypaniem prefabrykatów piaskiem i zagęszczeniem

- wykonaniem nawierzchni na zjeżdzie szer. 3,0 mb

- odwozem ewentualnej nadwyżki ziemi.

5.1.      Wykopy i roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmują : oczyszczenie terenu pod wykop, roboty rozbiórkowe jeżeli w miejscu planowanego zjazdu istniał zjazd urządzony lecz nie spełniający wymogu odwodnienia, roboty pomiarowe z wyznaczeniem osi podłużnej    i głębokości posadowienia rur.

Wykopy - jako wykop otwarty bez zabezpieczenia skarp. Jeżeli grunt z wykopu jest gruntem przepuszczalnym to wówczas może być wykorzystany do wykonania zasypki, jesli jest gruntem nieprzepuszczalnym - należy go wywieźć poza koronę  drogi

5.2.     Ława fundamentowa.

Ławy fundamentowe pod prefabrykaty wykonane być powinny ze żwiru frakcji 2-8 mm lub niesortu 5-31,5 mm bez domieszek gliniastych.

Wykop pod ławę wykonać ręcznie głębokość około 15 cm a szerokość jak zewnętrzny  wymiar przewidzianego do wbudowania prefabrykatu rurowego. Ława winna być wykonana w spadku takim jak spadek podłużny rowu przydrożnego. Przy wykonaniu uwzględnić należy głębokość ewentualnego odmulenia rowu, jeśli roboty nie są prowadzone z równoczesną renowacją rowów.

5.3.     Układanie przewodu rurowego.

Przewód rurowy zjazdu należy wykonać układając rury od strony wylotu.

Styki rur „WIPRO” uszczelnić należy uszczelką gumową, zaś połączenie innych rur wykonać z wykorzystaniem zaprawy cementowo- piaskowej oraz izolacji dodatkowej paskami izolacji termozgrzewalnej.

Powierzchnie zewnętrzne prefabrykatów przewodów rurowych muszą być izolowane lepikiem - jak w p-cie 2.2.

  - Zasypka prefabrykatów i nawierzchnia zjazdu.

Przy wykonaniu zasypki zwrócić należy uwagę na :

- zasypkę należy wykonać materiałem przepuszczalnym zwracając uwagę aby wykonywana  była równomiernie z obu stron prefabrykatu, z równoczesnym zagęszczeniem.

-  zasypka nad górną ścianą prefabrykatu winna wynosić nie mniej niż 15 cm.

-  wlot  i wylot części przelotowej zjazdu zabezpieczyć darnią względnie w/g wskazań

Odbierającego.

Nawierzchnie zjazdu należy  wykonać grubości 10-15 cm i szerokości 3,5 mb na długości od krawędzi jezdni do granicy korony drogi. Do wykonania użyć można klińca  5-31,5 mm lub innej frakcji kruszywa dającej się zagęścić. Do zagęszczenia stosować można lekkie walce lub płyty wibracyjne.

Przy kalkulacji zjazdu przyjąć należy założenia :

-   szerokość zjazdu  - 4,5 mb w tym utwardzona szer. 3,5 mb.

-   spadek zjazdu 2-3 % - zgodny z pochyleniem dna rowu przydrożnego

-   spadek podłużny zjazdu od krawędzi jezdni drogi pokrywać się winien ze spadkiem

pobocza w obrębie zjazdu

- grubość nadsypki łącznie z nawierzchnią na zjeździe mierzona od górnej    powierzchni prefabrykatu zjazdu nie mniejsza niż 30 cm.

-  przecięcie krawędzi jezdni drogi i nawierzchni zjazdu przyjąć jako skos 1:1.

Dla wykonania 1 mb zjazdu w zależności  od średnicy prefabrykatu przyjąć następujące  ilości materiałów podstawowych.

| Rodzaj materiału ( element zjazdu ) | Jedn. | Średnica prefabrykatu |
| --- | --- | --- |
|  |  | ( 40 | ( 50 | ( 60 |
| Ława pod rury ( żwir, niesort ) | m3 | 0,08 | 0,09 | 0,14 |
| Prefabrykaty -rury- część przelotowa | mb | 1 | 1 | 1 |
| Zasypka piaskowa – piasek | m3 | 1,4 | 1,3 | 1,16 |
| Izolacja rur – lepik | kg | 2 | 2,5 | 3 |
| Nawierzchnia zjazdów ( żwir, kliniec, tłuczeń ) | m2 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Kruszywo grube - przy umocnieniu wlotu i wylotu kruszywem - ilość na 1 zjazd. | m3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

6.      K O N T R O L A   J A K O Ś C I.

Kontrola jakości robót obejmuje wszystkie roboty związane  z realizacją zjazdu w tym:

- roboty ulegające zakryciu i roboty przygotowawcze ( wykopy, ława, ułożenie rur,

izolacja, zasypka elementów zjazdu ).

-  nawierzchnia zjazdu i roboty wykończeniowe, w tym pomiar powierzchni, długości

zjazdu, pomiar spadków rur i nawierzchni zjazdu, umocnienia wlotu i wylotu.

Wykonawca robót winien przedłożyć Odbierającemu atesty producenta wbudowanych materiałów poświadczające ich jakość i przydatność do zastosowania .

7.      O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 mb wykonanego urządzonego zjazdu mierzony po wbudowanych ulic.

8.      O D B IÓ R   R O BÓ T.

Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego Odbierający.

Odbiór dokonywany jest w oparciu o przeprowadzoną kontrolę robót ulegających zakryciu, pomiarów kontrolnych oraz przedłożonych przez Wykonawcę atestów bądź zaświadczeń dotyczących jakości wbudowanych materiałów. Ilość odbieranych robót nie powinna odbiegać od założeń przyjętych w przedmiarze bądź dokumentacji.

9.     P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Podstawą płatności jest wykonanie 1 mb zjazdu mierzona po długości wbudowanych prefabrykatów - rur w oparciu o obmiar wykonanych robót, atesty lub zaświadczenia jakości wbudowanych materiałów, oraz wyniki pomiarów i badań kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe, oraz oznakowanie robót

- wykonanie wykopu

- wykonanie ław fundamentowych pod rury

- wbudowanie rur, izolacja zewnętrzna powierzchni rur oraz styków rur

- zasypanie wykopu i wbudowanych rur gruntem przepuszczalnym z zagęszczeniem,

ewentualny odwóz nadmiaru gruntu.

- wykonanie nawierzchni utwardzonej zjazdu

- wykonanie pomiarów kontrolnych

- uporządkowanie terenu z likwidacji oznakowania.

10. P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

1. BN-74/8935-04  - Przepusty kolejowe drogowe. Elementy prefabrykowane.

2. PN-S-02205       - Roboty ziemne. Wymagania i badania .

3. PN-68/C-961777- Lepik asfaltowy na gorąco.

4. BN-74/9191-01  - Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowy

i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-11111       - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, żwir, mieszanka

6. PN-B-11112       - Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

7. PN-S-96023       - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.