Włoszczowa 29.04.2010 r.

# Nr sprawy: In 3421/5/10

Wszyscy  Wykonawcy

Wyjaśnienie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie  wraz z przebudową   pomieszczeń  szkoły na potrzeby zaplecza socjalno-szatniowego”.

Na podstawie art. 38 ust.1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w związku z zadanymi pytaniami, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1:

„Parametry trawy syntetycznej podane w SIWZ różnią się od parametrów podanych w Specyfikacji technicznej. Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów których państwo wymagają”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa” o parametrach

- Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

-  Typ włókna: monofil

-  Skład chemiczny włókna: polietylen

-  Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

-  Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Pytanie 2:

„Inwestor w Dokumentacji Projektowej cz.1, pkt 5.3. umieścił wymagane parametry dotyczące trawy syntetycznej, taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być zastrzegana zgodnie z ustawą o Zamówieniach publicznych. Proszę o dopasowanie zapisów w SIWZ zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Opis nawierzchni w wariantach jest przyjęty jako minimalny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby którykolwiek z oferentów zaproponował trawę syntetyczną o wyższych niż wymagane w SIWZ parametry

Jakiekolwiek zmiany „Typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w treści:

a) rozdziału 2, p. 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej i 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego, a także

b) rozdziału 11, pkt 4.A. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (Urzędów Marszałkowskich)”.

Odpowiedź:

Wymagane parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej jak wyżej, zgodnie z prowadzoną zmianą do SIWZ.

Z up.  STAROSTY

mgr  ZBIGNIEW KRZYSIEK

WICESTAROSTA