# ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE

# S Z C Z E G Ó Ł O W A

## SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

### D  - 03. 02. 02.

Podniesienie studzienki kontrolnej lub kratki ściekowej.

- Wstęp.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową zasuw wodociągowych, gazowych, studni teletechnicznych i kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych.

  - Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi i chodnika, które ulec muszą podwyższeniu do niwelety jezdni i chodnika przy: Przebudowie ul. Sobieskiego we Włoszczowie na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego.

Do wykonania regulacja:

- zaworów wodociągowych – 4 szt.

- studni teletechnicznych – 6 szt.

- studni kanalizacyjnych – 16 szt.

- kratek ściekowych – 6 szt.

Regulację wysokościową wymienionych wyżej urządzeń wykonać należy po  uprzednim powiadomieniu właścicieli tych urządzeń, którzy określą warunki i sposób  wykonania , względnie wykonają roboty za odpłatnością.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

- Materiały.

- Beton

W celu podniesienia studzienki ściekowej, kratki ściekowej na wymaganą wysokość należy wykonać ” kominek” z betonu co najmniej B-20 „ na mokro” . Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250 „ Beton zwykły”. Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi atest wydany przez producenta na wbudowanie mieszankę betonową stwierdzający zgodność jej cech z wymaganiami normowymi, względnie zastosować pierścienie żeliwne.

- Zaprawa cementowa 1 : 3 – wg PN – 90/B-14501.

- Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonywania robot mogą być przydatne: piły do cięcia asfaltu i betonu, wibratory powierzchniowe i wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej i inny drobny sprzęt.

- Transport.

Dowóz mieszanki betonowej do miejsca wbudowania powinien odbywać się przy użyciu środków transportowych uniemożliwiających :

- segregację składników

- zmianę składu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- zmianę konsystencji

- Wykonanie robót.

  - Demontaż górnej części włazu kanałowego, studni telekomunikacyjnej

Wykonawca powinien wykonać demontaż w taki sposób aby nie uszkodzić elementów kanału, studni. Pozostałe elementy studzienki powinny pozostać w stanie poprzedzającym demontaż.

  - Wykonanie nadbudowy –  ”kominka” – przy znacznym podniesieniu.

Przed przystąpieniem do wykonania nadbudowy w celu podniesienia włazu studzienki ściekowej czy kratki ściekowej na wymaganą wysokość zalecana przez Inżyniera, należy powierzchnię dokładnie oczyścić.

Następnie należy wykonać deskowanie zapewniające odpowiedni kształt, wymiary, i wygląd zewnętrzny ”kominka”.

W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić ją wibratorem wgłębnym, dopuszcza się za zgodą Inżyniera zagęszczenie ręczne.

Betonowanie należy wykonać wyłącznie w temperaturach wyższych niż + 5 o C. Mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości mniejszej niż 0,75 m.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem i wstrząsami a potem prowadzić pielęgnację betonu poprzez zraszanie wodą.

Wymiary i sposób wykonania i nadbudowy powinny gwarantować stabilne i szczelne umocnienie włazu lub kratki ściekowej.

Następnie należy zamontować właz kanału, studzienki telekomunikacyjnej. Tak wykonana nadbudowa z betonu powinna być od strony zewnętrznej pokryta materiałem izolacyjnym zaakceptowanym przez Inżyniera.

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. „Katalogiem Budownictwa” i „ Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”

  - W przypadku gdy podniesienie włazu kanału, studzienki telekomunikacyjnej wymaga niewielkiej korekty  (podniesienia) , można do tego celu użyć odlewane pierścienie o średnicy dostosowanej do średnic kołnierzy elementów włazu, studni telekomunikacyjnej.

  - Właz  kanału oraz studni telekomunikacyjnych podnieś do wysokości ułożonego chodnika  z kostki.

- Kontrola jakości.

Obejmuje sprawozdanie jakości mieszanki betonowej na podstawie atestu producenta, pomiaru wykonanej nadbudowy i ocenę wizualną .

- Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 szt.  podniesionej na odpowiednią wysokość elementów studni wymienionych w punkcie 1.3.

- Odbiór robót.

Odbioru robót obejmujących niniejszą SST dokonuje Inżynier na podstawie oceny  jakości robót, obmiaru na budowie, po stwierdzeniu zgodności z SST, odpowiednimi normami i  poleceniami wydanymi w czasie trwania robót.

- Podstawa płatności.

Płatność za 1 szt. podniesionej na odpowiednią wysokość włazu studni i studzienki telekomunikacyjnej  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Zgodnie z dokumentacją projektową roboty obejmują ilości.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót

- demontaż

- wykonanie deskowania

- dostarczenie mieszanki betonowej, lub pierścieni

- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej

- pielęgnacje betonu

- rozebranie deskowania

- izolację zewnętrznej powierzchni ” kominka ”

- zamontowanie włazu lub kratki ściekowej

- pomiary kontrolne

- Przepisy związane.

PN – 88 / B – 06250  – „ Beton zwykły”

„Katalog Budownictwa”

„Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych”